OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 sztalug do Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

- szeroka sztaluga z mocną konstrukcją

- wytrzymałe drewno bukowe ręcznie zaimpregnowane olejem roślinnym

- podstawa: płozy o wymiarach 58x55cm, zapewniające stabilność

- z tyłu sztalugi dwie regulacje metalowe z plastikowym uchwytem, dodatkowo wzmacniające sztalugę

- przeznaczona zarówno do pracy studyjnej, jak i jako ekspozytor prac

- regulowanie odchyłu od pionu (w tył i w przód)

- półka podtrzymująca podobrazie ze stabilną metalową regulacją wysokości w postaci śruby mocującej oraz metalowej szyby z zębami blokującymi

- waga sztalugi- 11-12 kg

- regulowana wysokość sztalugi od 150 cm do 244 cm

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 31 lipca 2017 roku.

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Artystyczny

Instytut Sztuk Pięknych

Al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin

Osoba do kontaktu: Pani Agnieszka Graniczka , tel.:  81 / 537 69 24.