Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS” (PU/16-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Mikroskopy stereoskopowe | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mikroskop stereoskopowy I – 1 szt. |
|  | Głowica: trinokularowa z dodatkowym wyjściem do kamery, z wbudowanym łącznikiem do kamer CCD. Nachylenie głowicy 45°, regulacja rozstawu okularów minimum 51-75 mm |
|  | Okular: WF 10x/20 mm. Regulacja dioptryjna minimum +/- 5 dioptrii w obu okularach |
|  | Odległość robocza: 100 mm, 110 mm |
|  | Obiektyw: parfokalny achromatyczny zoom minimum 0,67x ….4,5x, z płynną zmianą powiększenia |
|  | Powiększenia: w skompletowaniu standardowym minimum od 0,67x do 4,5x, opcjonalnie od 0,201x do 180x |
|  | Stolik na preparaty: stolik o wymiarach minimum 25 cm x 19 cm x 5 cm, wyposażony w płytkę czarna i białą, kleszcze do preparatów i płytkę matową do światła przechodzącego, średnica płytki 100 mm |
|  | Ogniskowanie: poprzez ruch pokręteł znajdujących się po obu stronach mechanizmu ogniskującego |
|  | Statyw mikroskopu: statyw kolumnowy, wysokość minimum 24 cm |
|  | Oświetlacze: oświetlacz podwójny EPI/DIA o mocy 12V/15W halogenowy, niezależna płynna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego. Możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami |
|  | Wyposażenie: muszle oczne, pokrowiec |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |
|  | Mikroskop stereoskopowy II – 3 szt. |
|  | Głowica: binokularowa, obrót w osi pionowej do 360°. Nachylenie głowicy 45°, regulacja rozstawu okularów minimum 51-75 mm |
|  | Okular: WF 10x/20 mm. Regulacja dioptryjna minimum +/- 5 dioptrii w obu okularach |
|  | Odległość robocza: 100 mm, 110 mm |
|  | Obiektyw: parfokalny achromatyczny zoom minimum 0,67x ….4,5x, z płynną zmianą powiększenia |
|  | Powiększenia: w skompletowaniu standardowym minimum od 0,67x do 4,5x, opcjonalnie od 0,201x do 180x |
|  | Stolik na preparaty: stolik o wymiarach minimum 25 cm x 19 cm x 5 cm, wyposażony w płytkę czarna i białą, kleszcze do preparatów i płytkę matową do światła przechodzącego, średnica płytki 100 mm |
|  | Ogniskowanie: poprzez ruch pokręteł znajdujących się po obu stronach mechanizmu ogniskującego |
|  | Statyw mikroskopu: statyw kolumnowy, wysokość minimum 24 cm |
|  | Oświetlacze: oświetlacz podwójny EPI/DIA o mocy 12V/15W halogenowy, niezależna płynna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego. Możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami |
|  | Wyposażenie: muszle oczne, pokrowiec |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |