Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS” (PUB/69-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa mieszadła magnetycznego – 2 szt.

| Mieszadło magnetyczne – 2 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mieszadło magnetyczne bez grzania – 2 szt. |
|  | Objętość mieszania do 1L |
|  | Moc silnika nie mniejsza niż wejście – 3W, wyjście – 2W |
|  | Odczyt nastawowy obrotów wyświetlacz LED/pokrętło |
|  | Zakres prędkości minimum od 0 do 2500 rpm |
|  | Maksymalne wymiary elementu mieszającego 30 mm |
|  | Materiał/pokrycie zewnętrzne szkło |
|  | Średnica płyty roboczej od 100 do 120 mm |
|  | Klasa ochronności IP 54 lub wyższa |
|  | Wymiary zewnętrzne minimum 145 x 150 x 40 mm maksimum 150 x 200 x 50 mm |
|  | Waga minimum 0,5 kg maksimum 0,7 kg |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa autoklawu

| Dostawa autoklawu | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Autoklaw medyczny parowy |
|  | Pojemność: 12 litrów |
|  | Wysokość: minimum 340 mm |
|  | Szerokość: minimum 420 mm |
|  | Waga: maksimum 5 kg |
|  | Średnica komory: minimum 210 mm |
|  | Wysokość komory: minimum 320 mm |
|  | Maksymalna długość instrumentów: minimum 290 mm |
|  | Maksymalna ładowność: minimum 4 kg |
|  | Temperatura sterylizacji: minimum 126 °C |
|  | Czas efektywnej sterylizacji: od 11 do 14 minut |
|  | Czas trwania całego cyklu: maksimum 25 minut |
|  | Ciśnienie: 1,4 bar |
|  | Napięcie zasilania 230V |
|  | Moc od 1500 W do 1600 W |
|  | Akcesoria: koszyk oraz podstawka pod koszyk |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa wirówki z wyposażeniem

| Wirówka z wyposażeniem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | WIRÓWKA |
|  | Wysokoobrotowa, stołowa wirówka bez chłodzenia |
|  | Wymagana możliwość ustawienia płynnie obrotów: minimum 0 – 17 500 obr./min. |
|  | Wymagana możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min. |
|  | Wyświetlacz cyfrowy |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z pokrętłami do ustawiania parametrów wirowania |
|  | Możliwość stosowania kilku wymiennych rotorów: - aerozoloszczelnego 48 x 1,5/2,0 ml; - aerozoloszczelnego 30 x 1,5/2,0 ml; - nieaerozoloszczelnego 30 x 1,5/2,0 ml; - aerozoloszczelnego szybkoobrotowego 24 x 1,5/2,0 ml; - dwuskrzydłowego na płytki. |
|  | Wyłącznik czasowy: minimum od 30 sek. do 99:59 min + wirowanie ciągłe |
|  | Możliwość zliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zadanych obrotów lub od chwili wciśnięcia przycisku start |
|  | Oddzielny przycisk dla uruchomienia funkcji krótkiego zwirowania |
|  | Funkcja delikatnego startu i zatrzymania |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 50 różnych programów wirowania |
|  | Silnik indukcyjny – bezszczotkowy , nie wymagający konserwacji |
|  | Wymagany automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora |
|  | Czas rozpędzania do maksymalnych obrotów: maksimum 15 sek. |
|  | Czas hamowania z maksymalnych obrotów: maksimum 15 sek. |
|  | Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania |
|  | Poziom hałasu: do 58 dB |
|  | Przycisk „stand-by” na panelu sterującym wirówki |
|  | Waga do 30 kg bez akcesoriów |
|  | Wymiary nie większe niż: 35 cm x 45 cm x 25 cm (szer. x gł. x wys.) |
|  | WYPOSAŻENIE |
|  | Rotor stałokątowy na minimum 24 probówki o pojemności od 1,5-2,0 ml – 1 szt. |
|  | Maksymalne RPM 17 500 obr./min. |
|  | Maksymalne RCF 30 130 |
|  | Z pokrywką aerozoloszczelną |
|  | Z powłoką PTFE zapewniającą większą odporność chemiczną |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące na wirówkę z rotorem |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 4: dostawa wytrząsarki laboratoryjnej

| Wytrząsarka laboratoryjna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna o ruchu orbitalnym i amplitudzie w zakresie od 4,0 do 5,0 mm |
|  | W zestawie z nasadką na probówki, na kolbkę i na płytkę mikrotitracyjną |
|  | Funkcja uruchamiania pod wpływem nacisku |
|  | Możliwość pracy ciągłej |
|  | Minimalne obciążenie 0,5 kg |
|  | Moc wejściowa/wyjściowa maksimum 10W/min.8W |
|  | Ustawiane co najmniej 2 tryby pracy |
|  | Odczyt nastawowy obrotów skala-pokrętło |
|  | Wyłącznik czasowy – wyświetlacz cyfrowy LCD, z dokładnością ustawienia czasu pracy do 1 sekundy |
|  | Oznaczenie na skali co najmniej dwóch trybów pracy dla probówki i kolbek |
|  | Zakres obrotów od 0 do co najmniej 3 000 obr./min. |
|  | Wymiary: 130-150 mm x 180-210 mm x 50-65 mm |
|  | Obudowa: odlew ze stopu cynku |
|  | Dopuszczalna temperatura otoczenia: od 5°C - 40°C |
|  | Waga w zakresie od 2,5 do 3,0 kg |
|  | Klasa ochronności: IP21 lub wyższa |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 5: dostawa wytrząsarki do sit laboratoryjnych

| Wytrząsarka do sit laboratoryjnych | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka do sit laboratoryjnych ze zbiornikiem i pokrywą do sit o średnicy 200 mm |
|  | Średnica sit: od 199 mm do 225 mm (Odbiorca używa kolumny 5 sit ze stali nierdzewnej o średnicy 200 mm) - sita nie są przedmiotem dostawy |
|  | Maksymalna waga próbki: 3 kg |
|  | Przesiew: na sucho lub na mokro |
|  | Drgania: pionowo-skrętne |
|  | Napęd: elektromagnetyczny |
|  | Niski poziom hałasu |
|  | Regulowane taśmy naciągu zapewniające łatwą wymianę sit |
|  | Możliwość programowania panelu sterowania: - pamięć: minimum 10 programów - czas przesiewania: regulowany minimum 0-99 minut - interwał i amplituda drgań: regulowana 0-2,5 mm |
|  | Waga: maksimum 25 kg |
|  | Zasilanie: 230V, 50 Hz |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |