Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa rejestratorów stanu wody i temperatury” (PUB/73-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Rejestratory stanu wody i temperatury | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Rejestratory stanu wody i temperatury (automatyczne limnigrafy ciśnieniowe) – 2 szt. |
|  | Wymiary: średnica 22 mm x 110 mm |
|  | Pamięć: minimum 2 x 72 000 pomiarów |
|  | Odstępy pomiarowe: minimum od 0,5 sekundy do 99 godzin |
|  | Obudowa: stal nierdzewna RVS 316L |
|  | Czujnik ciśnienia: ceramiczny (Al2O3) |
|  | Zakres pomiarowy: Poziom wody: minimum 10, 20, 50, 100 m; - dokładność odpowiednio: 0,5 cm, 1 cm, 2,5 cm i 5 cm H2O; - rozdzielczość odpowiednio: 0,2 cm, 0,4 cm, 1 cm i 2 cm H2O; Temperatura: minimum od -20°C do 80°C; - dokładność: +/- 0,1°C; - rozdzielczość: 0,01°C - kompensacja: minimum od 0°C do 40°C. |
|  | Żywotność baterii: od 7 - 10 lat |
|  | Waga: minimum 100 g |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |