Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż ekranu elektrycznego dla Wydziału Ekonomicznego UMCS” (PU/18-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Ekran elektryczny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Ekran elektryczny |
|  | Obudowa ekranu musi być wykonana z profili aluminiowych w kolorze białym. Na przedniej ścianie obudowy muszą znajdować się paski dekoracyjne w kolorze białym. W zestawie z ekranem muszą być dostarczone akcesoria instalacyjne oraz naścienny przełącznik sterujący. |
|  | Szerokość powierzchni projekcyjnej: 210 cm |
|  | Wysokość powierzchni projekcyjnej: 119 cm |
|  | Powierzchnia projekcyjna: Matt White |
|  | Typ ekranu: elektryczny |
|  | Format obszaru obrazu: 16:9 |
|  | Obramowanie: nie posiada |
|  | Rodzaj projekcji: przednia |
|  | Sposób instalacji: podsufitowy lub naścienny |
|  | Szerokość kasety ekranu: 217 cm |
|  | Montaż: wymagane zamontowanie ekranu na suficie oraz podłączenie kabla zasilającego do puszki elektrycznej na ścianie |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |