Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej (PU/21-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Wytrząsarka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Umożliwiająca wytrząsanie pojedynczych naczyń o maksymalnej średnicy 30 mm np. probówek, probówek wirówkowych bądź mikroprobówek |
|  | Objętość mieszanej próbki: do 50 ml |
|  | Zasilanie: sieciowe. Zasilacz w zestawie |
|  | Zakres prędkości (obr./min.) minimum 2800 |
|  | Orbita ruchu: minimum 4 mm |
|  | Klasa IP 40 lub wyższa zgodna z DIN EN 60529 lub równoważną |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |