załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa projektorów do jednostek UMCS w Lublinie”

(oznaczenie sprawy: PU/22-2017/DOP-a)

Część 1: dostawa projektora z montażem

Projektor o parametrach nie gorszych niż:

| Projektor z montażem | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia | DLP |
|  | Rozdzielczość podstawowa | Minimum 1920 x 1080 |
|  | Kontrast | Minimum 15000:1 |
|  | Jasność | Minimum 5000 ANSI lm |
|  | Poziom szumu | Maksimum 40 dB (tryb normalny) |
|  | Zużycie energii | Maksimum 420W (tryb normalny) |
|  | Żywotność źródła światła | Minimum 2500 h (tryb normalny) |
|  | Moc/źródło swiatła | 300W-320W/240-250W |
|  | Obiektyw | F=2.42-2.97, f=20.70-31.05 mm |
|  | Zoom/focus | 1.5x/ręczny |
|  | Odległość od ekranu | 1,2 – 10 m |
|  | Współczynnik odległości | 1.46-2.20: 1 |
|  | Przekątna | 25.3”-317.99” |
|  | Wejścia wideo | Minimum Composite, HDMI, MHL/HDMI, S-Video, VGA(2x) |
|  | Wyjścia wideo | Minimum VGA (D-Sub 15) |
|  | Wejścia audio | Minimum mikrofon (Mini jack 3.5 mm), Mini jack 3.5 mm, RCA (L/R) |
|  | Wyjścia audio | Minimum Mini jack 3.5 mm |
|  | Porty komunikacyjne | Minimum mini USB (serwisowe), RJ-45, RS232, Trigger 12V, USB (a) zasilające (5V/1.5A) |
|  | Wbudowany głośnik | Minimum 10 W mono |
|  | Waga | Maksimum 3,5 kg |
|  | Wymiary (wys.x szer.x głęb.) | Maksimum 130 x 320 x 220 mm |
|  | Wyposażenie | Baterie do pilota, instrukcja obsługi, kabel VGA (D-Sub 15), kabel zasilający, pilot |
|  | Funkcje | Minimum korekcja w pionie +/-40° - korekcja efektu trapezowego, menu ekranowe w języku polskim, sterowanie i zarządzanie przez sieć, wsparcie MHL |
|  | Montaż | Wymagany montaż projektora w sali seminaryjnej 107 F Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, ul. Kraśnicka 2C |
|  | Gwarancja/projektor | Minimum 36 miesięcy |
|  | Gwarancja/lampa | Minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa projektora z montażem

Projektor o parametrach nie gorszych niż:

| Projektor z montażem | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia | DLP |
|  | Rozdzielczość podstawowa | Minimum 1920 x 1080 |
|  | Kontrast | Minimum 15000:1 |
|  | Jasność | Minimum 5000 ANSI lm |
|  | Poziom szumu | Maksimum 40 dB (tryb normalny) |
|  | Zużycie energii | Maksimum 420W (tryb normalny) |
|  | Żywotność źródła światła | Minimum 2500 h (tryb normalny) |
|  | Moc/źródło swiatła | 300W-320W/240-250W |
|  | Obiektyw | F=2.42-2.97, f=20.70-31.05 mm |
|  | Zoom/focus | 1.5x/ręczny |
|  | Odległość od ekranu | 1,2 – 10 m |
|  | Współczynnik odległości | 1.46-2.20: 1 |
|  | Przekątna | 25.3”-317.99” |
|  | Wejścia wideo | Minimum Composite, HDMI, MHL/HDMI, S-Video, VGA(2x) |
|  | Wyjścia wideo | Minimum VGA (D-Sub 15) |
|  | Wejścia audio | Minimum mikrofon (Mini jack 3.5 mm), Mini jack 3.5 mm, RCA (L/R) |
|  | Wyjścia audio | Minimum Mini jack 3.5 mm |
|  | Porty komunikacyjne | Minimum mini USB (serwisowe), RJ-45, RS232, Trigger 12V, USB (a) zasilające (5V/1.5A) |
|  | Wbudowany głośnik | Minimum 10 W mono |
|  | Waga | Maksimum 3,5 kg |
|  | Wymiary (wys.x szer.x głęb.) | Maksimum 130 x 320 x 220 mm |
|  | Wyposażenie | Baterie do pilota, instrukcja obsługi, kabel VGA (D-Sub 15), kabel zasilający, pilot |
|  | Funkcje | Minimum korekcja w pionie +/-40° - korekcja efektu trapezowego, menu ekranowe w języku polskim, sterowanie i zarządzanie przez sieć, wsparcie MHL |
|  | Montaż | Wymagany montaż projektora w sali wykładowej 04F Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, ul. Kraśnicka 2C |
|  | Gwarancja/projektor | Minimum 36 miesięcy |
|  | Gwarancja/lampa | Minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa projektora

Projektor o parametrach nie gorszych niż:

| Projektor | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Typ projektora | Krótkoogniskowy |
|  | Technologia | DLP |
|  | Rozdzielczość podstawowa | Minimum 1024 x 768 (XGA) |
|  | Kontrast | Minimum 15000:1 |
|  | Jasność | Minimum 3300 ANSI lm |
|  | Poziom szumu | Maksimum 40 dB (tryb normalny) |
|  | Zużycie energii | Maksimum 320W (tryb normalny) |
|  | Żywotność źródła światła | Minimum 3500 h (tryb normalny) |
|  | Moc/źródło światła | 240W |
|  | Obiektyw | F=2.8, f=7.26 mm |
|  | Zoom/Focus | brak/ręczny |
|  | Odległość od ekranu | 0,76 – 2,52 m |
|  | Współczynnik odległości | 0.62:1 |
|  | Odległość od ekranu | 0.76-2.52 m |
|  | Szerokość obrazu | 1.22-4.06 m |
|  | Przekątna | 60”-200” |
|  | Wejścia wideo | Minimum Composite, HDMI, S-Video, VGA(2x) |
|  | Wyjścia wideo | Minimum VGA (D-Sub 15) |
|  | Wejścia audio | Minimum 3 x mini jack 3.5 mm |
|  | Wyjścia audio | Minimum Mini jack 3.5 mm |
|  | Porty komunikacyjne | Minimum mini USB (serwisowe), RJ-45, RS232, Trigger 12V, USB (a) zasilające (5V/1.5A) |
|  | Wbudowany głośnik | Minimum 10 W |
|  | Waga | Maksimum 3,5 kg |
|  | Wymiary (wys.x szer.x głęb.) | Maksimum 130 x 220 x 320 mm |
|  | Wyposażenie | Baterie do pilota, plyta CD z instrukcją obsługi, kabel VGA (D-Sub 15), kabel zasilający, osłona obiektywu, pilot ze wskaźnikiem laserowym |
|  | Funkcje | Minimum korekcja w pionie +/-40° - korekcja efektu trapezowego, menu ekranowe w języku polskim, automatyczne ustawienia, bezfiltrowy układ chłodzenia, projekcja tylna, tryb tablicy kolorowej, zabezpieczenie hasłem/kodem PIN, sterowanie i zarządzanie przez sieć, |
|  | Gwarancja/projektor | Minimum 36 miesięcy |
|  | Gwarancja/lampa | Minimum 12 miesięcy |
|  | Uchwyt ścienny | Regulowana długość ramienia w zakresie minimum od 83,5-146.5 cm |
|  |  | Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 42° |
|  |  | Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 42° |
|  |  | Maksymalny udźwig: minimum 10 kg |
|  |  | Możliwość ukrycia kabli w uchwycie |
|  |  | Maksymalny rozstaw otworów do mocowania projektora 30 cm |
|  |  | Możliwość przeciągnięcia kabla z końcówkami |
|  |  | Kolor biały |
|  |  | Materiał aluminium |
|  |  | Gwarancja na uchwyt minimum 24 miesiące |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 4: dostawa projektora - 2 szt.

Projektory o parametrach nie gorszych niż:

| Projektor - 2 szt. | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość podstawowa | Minimum 1080 p (1920 x 1080) |
|  | Jasność | Minimum 4800 ANSI lm |
|  | Kontrast | Minimum 15000:1 |
|  | Rozdzielczość maksymalna | Minimum WUXGA (1920 x 1200) 60 Hz |
|  | Proporcje obrazu | 16:9 |
|  | Żywotność i typ lampy | 2500 (tryb normal) 310W/245W |
|  | Rodzaj matrycy | Pojedynczy układ DLP 0,65” |
|  | Wielkość układu | 0,65” DMD |
|  | Współczynnik projekcji | 1.39-2.09 |
|  | Przekątna obrazu | 25.9”-324.9” |
|  | Odległość od ekranu | 1.2 -10 m |
|  | Obiektyw | F/2.42-2.97, f=20.9-31.05 |
|  | Współczynnik powiększenia | 1.5x |
|  | Zakres odchyleń obiektywu | W pionie: 111,2%-130,8% +/-5% |
|  | Przesunięcie | 115% +/- 10% |
|  | Korekcja zniekształcenia trapezowego | W pionie +/-30° |
|  | Głośniki | Minimum 3W |
|  | Obsługiwane systemy wideo | Minimum SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHZ), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
|  | Złącza wejścia/wyjścia | Minimum wej. VGA (D-Sub 15 styków) (x2), liczba gniazd HDMI (x2), Display Port, S-Video, Composite Video, wej. Audio (RCA), wej. Audio (Mini Jack), wyj. VGA (D-Sub 15 styków), wyj. Audio (Mini Jack), RJ45 (x1), Tigger (12V), RS-232, wyj. 3D-Sync, USB miniB (serwisowe), USB B (serwisowe) |
|  | Wymiary (wys.x szer.x głęb.) | Maksimum 340 x 260 x 120 mm |
|  | Waga | Maksimum 4,0 kg |
|  | Poziom hałasu | Maksimum 36 dB (tryb normal) |
|  | Gwarancja/projektor | Minimum 36 miesięcy |
|  | Gwarancja/lampa | Minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 5: dostawa projektora

Projektor o parametrach nie gorszych niż:

| Projektor | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia wyświetlania | DLP |
|  | Rozdzielczość natywna | Minimum 1920 x 1080 (FHD) |
|  | Format obrazu | 4:3, 16:9 |
|  | Jasność | Od 3000 do 3500 lm |
|  | Kontrast | 23 000:1 |
|  | Minimalna odległość projekcji | 1 m |
|  | Żywotność lampy | Minimum 5 000 h (tryb normalny), minimum 8 000 h (tryb ekonomiczny) |
|  | Moc lampy | Od 190 do 200 W |
|  | Złącza wejścia/wyjścia | Minimum HDMI – 1 szt., VGA – 1 szt. |
|  | Inne | Możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego (Keystone) |
|  |  | Możliwość zabezpieczenia linką |
|  | Gwarancja/projektor | Minimum 24 miesiące |
|  | Gwarancja/lampa | Minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |