Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mikroskopu dla Wydziału NoZiGP UMCS” (PUB/81-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Mikroskop | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mikroskop biologiczny o następujących parametrach: - powiększenie od 60 x do 1500 x - okular szerokopolowy WF 15x - nachylenie okularu: 45° - głowica monookularowa obrotowa 360° - tarcza rewolwerowa minimum 4-gniazdowa - obiektywy achromatyczne minimum DIN: 4x, 10x, S40x, S100x - powiększenia minimum: 60x, 150x, 600x, 1500x - ustawianie ostrości obrazu: śruby makro- i mikrometryczna, współosiowe, zintegrowane - blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu - podświetlenie żarówkowe (2 żarówki w zestawie) - zasilanie z sieci 230V - olejek immersyjny 5 ml - filtry kolorowe |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |