Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa szafy chłodniczej dla Wydziału Biologii i Biotechnologii  UMCS” (PUB/82-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Szafa chłodnicza | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Szafa chłodnicza: - ze stali nierdzewnej - z komorą mroźniczą - trzydrzwiowa - pojemność komory chłodniczej: 1050-1100 l - pojemność komory mroźniczej: 350-400 l - zakres temperatury pracy komory chłodniczej od - 2°C do 8°C - zakres temperatury pracy komory mroźnej od -18°C do -22°C - wymuszony obieg powietrza w komorze - sterowniki z cyfrowym wyświetlaczem temperatury - komora mroźna sterowana oddzielnym kompresorem, parownikiem i sterownikiem - zakres wahania temperatury w komorze chłodniczej 1,5°C - odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika - oświetlenie komory chłodniczej - większa część komory chłodniczej wyposażona w minimum 4 półki rusztowe GN 2/1 i minimum 2 pojemniki ze stali nierdzewnej GN 2/1 40 mm - mniejsza część komory chłodniczej wyposażona w minimum 2 półki rusztowe GN 2/1 - komora mroźna wyposażona w minimum 3 pojemniki (szuflady) z tworzywa sztucznego |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |