załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa dwóch zestawów oświetleniowych dwulampowych LED dla ACK „Chatka Żaka”

(PU/27-2017/DOP-a)

| Technologia Rozdzielczość podstawowa Kontrast Jasność Poziom szumu Zużycie energii Żywotność źródła światła Moc/źródło swiatła Obiektyw Zoom/focus Odległość od ekranu Współczynnik odległości Przekątna Wejścia wideo Wyjścia wideo Wejścia audio Wyjścia audio Porty komunikacyjne Wbudowany głośnik Waga Wymiary (wys.x szer.x głęb.) Wyposażenie Funkcje Montaż Gwarancja/projektor Gwarancja/lampa Serwis Warunki serwisu Zestaw oświetleniowy dwulampowy LED – 2 zestawy | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Profesjonalny zestaw oświetlenia telewizyjnego do równomiernego oświetlenia zielonego horyzontu – 2 zestawy |
|  | Światła LED Strip |
|  | Temperatura barwowa minimum 5600 K |
|  | Diody LED drugiej generacji |
|  | Jednostka oświetleniowa: dwa panele paskowych LED o długości 60 cm każdy |
|  | Moc panelu minimum 12 W |
|  | Strumień świetlny panelu minimum 600 lm |
|  | Montaż paneli na klipsy na dedykowanych rozkładanych statywach o regulowanej wysokości |
|  | Przechowywanie i transport w walizkach transportowych |
|  | Zasilanie 230 V z załączonego zasilacza i akumulatorowe 15V |
|  | Regulacja mocy oświetlenia (dimmer) |
|  | Współczynnik CRI (Ra) minimum 95 |
|  | Jasne, jednolite, miękkie światło do oświetlenia greenboxu i wykonywania zdjęć portretowych |
|  | Skład jednego zestawu: - 4 x panel LED - 2 x zasilacz sieciowy 230V - 2 x złącze T2 -2 x statyw - torba transportowa |
|  | Gwarancja : minimum 12 miesięcy |
|  | Serwis: bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |