Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa elementów reaktora dla Wydziału Chemii UMCS” (PU/23-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Elementy reaktora | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Elementy reaktora: - zbiornik reaktora BODY HC 203C-2603 lub równoważny - uszczelka główna metalowa Gasket 1 Liter Hast C 1040-7116 lub równoważna - wkład teflonowy Liner Teflon 1000 ml lub równoważny - mieszadło typu Dispersmax IMPELLER 2.00 DIA DISPERSIMAX 106A-0594 lub równoważne Powyższe podzespoły muszą być kompatybilne z reaktorami będącymi w posiadaniu Zamawiającego: - reaktor firmy AUTOCLAVE ENGINEERS typu BOLTED CLOSURE 1000 oraz 2000 ml, model #B200HCA0232-C222A-20042-1M2101-T oraz model #B100HCA0220B12EJ200121F2101X Ponadto elementy reaktora będące przedmiotem zamówienia muszą umożliwiać prowadzenie doświadczeń w maksymalnej temperaturze pracy 343°C i maksymalnym ciśnieniu pracy 379 bar. |
|  | Gwarancja: minimum 3 miesiące |