Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mikroskopu dla Wydziału NoZiGP UMCS” (PUB/87-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Mikroskop | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mikroskop biologiczny, cyfrowy o następujących parametrach: - Głowica monookularowa - Powiększenie: minimum 20x - 1280x - Okulary: minimum WF 5, WF 16 - Średnica obsady okularu: 19,5 mm - Obiektywy: minimum 4x, 10x, 40x (S) - Powiększenie tubusu (soczewka Barlowa) 1,0 - 2,0 - Oświetlenie górne LED - Oświetlenie dolne LED - Zasilanie: baterie - Przekazanie obrazu: zewnętrzna kamera - Rozdzielczość: minimum 1280x720 pixeli (1 mln pixeli) - Przesuwanie preparatu: mechaniczne (stolik krzyżowy) - Ustawianie ostrości: śruba makrometryczna - Wysokość: 30 cm - Masa, maksimum 1,5 kg - Wyposażenie: Kamera USB HD minimum 1 MP (1280x720 pixeli) z kablem USB Oprogramowanie na płycie CD Oświetlenie górne i dolne Regulacja natężenia oświetlenia Stolik krzyżowy ze skalą noniuszową Kolorowe filtry na obrotowej tarczy pod stolikiem Zestaw preparatów Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów Zestaw do przygotowywania preparatów (minimum nożyczki) Gilotynka Baterie R6 – minimum 3szt Walizka do transportu i przechowywania |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |