Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wagi precyzyjnej dla Wydziału Chemii UMCS” (PUB/89-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Waga precyzyjna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Waga precyzyjna o następujących parametrach: - obciążenie maksymalne: 10 kg - dokładność odczytu: 0,01/0,1 g lub lepsza - zakres tary: - 10 kg - powtarzalność: 0,015/0,08 g lub lepsza - liniowość: ± 0,03/0,3 g - czas stabilizacji: maksimum 4/2 sek. - adiustacja: zewnętrzna - minimum 5 calowy kolorowy panel dotykowy - bazy danych: minimum 7 - zasilanie: sieciowe - temperatura pracy: minimum +10°C do +40°C - wymiary szalki: minimum 190x190 mm - masa netto: maksimum 2,5 kg - masa brutto: maksimum 4 kg - interfejs: minimum 2 x RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection, Ethernet - ekran: kolorowy, dotykowy |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |