Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii UMCS (PU/29-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem – 1 kpl.

Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem – 1 kpl. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

| Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna |
|  | Nowoczesny układ programowania |
|  | Wyświetlacz LCD |
|  | Blokada pokrywy |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy |
|  | Prędkość wirowania: minimum 100-6 000rpm |
|  | RCF: minimum 3 341 x g |
|  | Czas wirowania: minimum 0-60 min |
|  | Maksymalna pojemność [ml]: 85-95 |
|  | Wirowanie: Regulacja RPM |
|  | Tryb pracy: Ciągła |
|  | Moc [W]: minimum 70 |
|  | Zasilanie [V/Hz]: 100-230/50,60 |
|  | Waga [kg]: Maksimum 5kg |
|  | Wymiary [mm]: 220 x 265-275 x 170-190 (szerokość x głębokość x wysokość) |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |
|  | Wirnik kątowy |
|  | Pojemność: 8 x 10/15ml |
|  | RPM: 6 000 |
|  | RCF: 3 340 |
|  | Kąt : 30o |
|  | Wkładka redukcyjna |
|  | Średnica: 13,3 mm |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Serwis: bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |