Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa kamery z wyposażeniem dla Instytutu Fizyki UMCS” (PUB/92-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Kamera z wyposażeniem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Kamera CCD o wysokiej czułości z wyposażeniem i oprogramowaniem |
|  | Kamera CCD: - Tryb pracy: monochromatyczny - Typ sensora: CCD Progresive - Rozmiar przetwornika (w calach): ½ - Rozdzielczość: minimum 1388 x 1038 pikseli - Liczba ramek: nie mniej niż 17/sek. przy pełnej rozdzielczości - Przetwornik ADC 14 bitów - Mody Mono: Mono8, Mono12 - Pamięć: nie mniej niż 32 MB - Auto-wzmocnienie i ręczna regulacja wzmocnienia: w zakresie od 0 do 30 dB - Auto-naświetlenie: od 31 (sek do 60 sek. - Regulacja LUT i Gamma - Mocowanie obiektywu typu C - Interfejs typu GigEVision |
|  | Obiektyw do kamery: - Ogniskowa: 16 mm - Typ mocowania: C - Przesłona ręczna: zakres F1,4 ~ 16 - Regulacja ostrości ręczna - Kąt widzenia dla ½ cala CCD – minimum 28 stopni - Odległość obiektu: minimum 0,25 m |
|  | Filtr pasmowy na zakres 470 nm (±40 nm) przystosowany do oferowanego obiektywu |
|  | Karta interfejsowa na slocie PCI Expres |
|  | Kabel ethernetowy 5 metrowy |
|  | Oprogramowanie – sterowniki do minimum Windows XP, Windows 7 i Windows 10 |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |