załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu audiowizualnego do jednostek UMCS w Lublinie”

(oznaczenie sprawy: PU/31-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa projektora  - 2 szt.

Projektory o parametrach nie gorszych niż:

| Projektor - 2 szt. | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia wyświetlania | 3 LCD |
|  | Rozdzielczość | Minimum 1024 x 768 |
|  | Jasność (ANSI Lumen) | Minimum 3500 ANSI Lumenów |
|  | Kontrast statyczny | Minimum 3000:1 |
|  | Obiektyw | F=1,7 -2,1 F=17,5 – 29 mm |
|  | Współczynnik projekcji (min.) | 1,66:1 |
|  | Współczynnik projekcji (max.) | 2,41:1 |
|  | Zoom | Manualny bądź automatyczny |
|  | Minimalna przekątna obrazu | 40" |
|  | Maksymalna przekątna obrazu | 320" |
|  | Odległość ekranu | 4,8 – 5,6 m |
|  | Rozmiar ekranu | Szer. 3 m wys. 2,5 m |
|  | Ustawienia projekcji | Sufitowa, normalna |
|  | Proporcje obrazu | 16:10, 4:3 |
|  | Trwałość źródła światła | Minimum 3000 h |
|  | Trwałość źródła światła (ECO) | Minimum 5 000 h |
|  | Kompatybilność ze standardami komputerowymi | Minimum: 1600 x 1200 (UXGA) 1600 x 900 (WXGA++) 1400 x 1050 (SXGA+) 1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 800 (WXGA) 1280 x 768 (WXGA) 1280 x 720 (HDTV 720p) 1024 x 768 (XGA) 800 x 600 (SVGA) 720 x 480 (480p) 640 x 480 (VGA) |
|  | Kompatybilność z e standardami wideo | Minimum: NTSC PAL PAL 60 SECAM |
|  | AUDIO | TAK |
|  | Gniazda wejściowe | Minimum 1 x 15-pin D-Sub Minimum 1 x HDMI Minimum 1 x RS-232 (COM) 1 x RJ-45 LAN |
|  | Poziom hałasu | Maksimum 40 dB |
|  | Pobór mocy | Maksimum 400 W |
|  | Pozostałe parametry | Funkcje minimum: Tryb ECO Funkcja lupy Keystone Correction Korekcja koloru ściany Oslona obiektywu Szybki start i szybkie wyłączanie Timer czasu wyłączenia Zabezpieczenie hasłem Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem Zarzadzanie kolorem |
|  | Akcesoria w zestawie | Kabel sygnałowy mini D-sub (1,8 m) 15Pin (żeńskie) Instrukcja obsługi Oprogramowanie narzędziowe Pilot Podręcznik użytkownika na płycie CD |
|  | Waga | Maksimum 4 kg |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa telewizora

Telewizor o parametrach nie gorszych niż:

| Telewizor | Parametry/Funkcje | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Typ telewizora | LED |
|  | Ekran | 50 cali |
|  | Przekątna ekranu | 125 cm |
|  | Format ekranu | 16:9 |
|  | Zgodność z HD | Full HD |
|  | Rozdzielczość | Minimum 1920 x 1080 |
|  | Tuner | DVB-T (MPEG-4), DVB-C, analogowy |
|  | Podświetlenie matrycy | Edge LED |
|  | Moc głośników | 2 x 10 W |
|  | System dźwięku | Minimum Dolby Digital Plus |
|  | Inne | Smart TV Wi-Fi DLNA HbbTV Przeglądarka internetowa Nagrywanie USB Komunikacja dodatkowa Wi-Fi Direct Złącza HDMI – minimum 4 szt., USB -minimum 3, Złącze Ethernet Klasa energetyczna – minimum A+, Konstrukcja – montaż ścienny, podstawa; Wymiary z podstawą: wysokość maksimum 70 cm, szerokość maksimum 115 cm, głębokość maksimum 35 cm Waga z podstawą: maksimum 12 kg Wymiary bez podstawy: wysokość minimum 65 cm, szerokość minimum 112, głębokość minimum 6,5 cm Waga bez podstawy: maksimum 11 kg |
|  | Możliwość montażu na ścianie | Standard VESA 400 x 400 mm |
|  | Kolor | Czarny |
|  | Wyposażenie | Baterie do pilota, kabel zasilający, pilot, zasilacz sieciowy |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |