Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa kamery i dysku sieciowego dla UMCS w Lublinie” (PUB/95-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: Dostawa kamery – 4 szt.

Kamera – 4 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

| Kamera | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Rodzaj | Stałopozycyjna, wewnętrzna |
|  | Kolor | Czarny |
|  | Przetwornik | CMOS |
|  | Obiektyw | Kąt widzenia: minimum 110 stopni |
|  | Interfejs | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
|  | Mikrofon | Wbudowany |
|  | Zasilanie | Sieciowe |
|  | Złącza dodatkowe | Złącze na karty microSD |
|  | Inne | Maksymalna obsługiwana pojemność karty 32 GB |
|  | Maksymalna rozdzielczość | Minimum 1280x720 |
|  | Detekcja ruchu | Tak |
|  | Kompresja Video | H.264, JPEG, MPEG-4 |
|  | Szybkość rejestrowania | Minimum 1280x720 (25 fps) |
|  | Tryb nocny | Tak |
|  | Zabezpieczenia | WPA-PSK, WPA2-PSK |
|  | Zbliżenie (zoom) | Cyfrowe |
|  | Inne | 4 podczerwone diody LED z filtrem odcięcia podczerwieni, detekcja dźwięku |
|  | Oprogramowanie | Wspierane systemy operacyjne: Android 4.0 lub nowszy, iOS 8 lub nowszy, Mac OS X 10.11 lub nowszy, Windows 7 lub nowszy |
|  | Wysokość [mm] | Maksimum 121 |
|  | Głębokość [mm] | Maksimum 70 |
|  | Szerokość [mm] | Maksimum 70 |
|  | Waga [g] | Maksimum 94 |
|  | Załączone wyposażenie | Przewód USB, Zasilacz sieciowy, Zestaw montażowy |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: Dostawa dysku sieciowego – 1 szt.

Dysk sieciowy – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

| Dysk sieciowy | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Rodzaj urządzenia | Dysk sieciowy |
|  | Zainstalowane dyski | 1x 2 TB |
|  | Maksymalna ilość dysków | 1 |
|  | Interfejs sieciowy | WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 1x 10/10/100/1000 (WAN) , 3 x 10/100/1000 (LAN) |
|  | Złącza | USB 2.0 |
|  | Obudowa | Tower |
|  | Zasilanie | Sieciowe |
|  | Standardy sieciowe | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
|  | Usługi | Serwer wydruku |
|  | Zarządzanie | Zdalne przez sieć |
|  | Wysokość [mm] | Maksimum 168 |
|  | Szerokość [mm] | Maksimum 98 |
|  | Głębokość [mm] | Maksimum 98 |
|  | Waga [g] | Maksimum 1480 |
|  | Kolor | Biały |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |