Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu audiowizualnego dla jednostek UMCS” (PUB/94-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa korektora graficznego podwójnego – 2 szt.

| Korektor graficzny podwójny – 2 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Obudowa w standardzie rack 19", wysokość 1 U |
|  | Dwa kanały |
|  | Zbalansowane wejścia i wyjścia TRS 1/4" oraz XLR |
|  | Czterodiowy wskaźnik LED wysterowania toru wejściowego OUTPUT LEVEL |
|  | 15 zakresów na kanał |
|  | Przełącznik zakresu działania tłumików +/-6 dB lub +/- 12 dB |
|  | Tryb bypass |
|  | Regulowana czułość wejścia +/- 12 dB |
|  | Zakres pasma ( 10 Hz - ( 50 kHz |
|  | Dynamika 108 dB |
|  | Wskaźnik przesterowania Clip w obwodzie wejściowym |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa miksera dźwiękowego

| Mikser dźwiękowy | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wymagany montaż w racku 19" |
|  | Z uwagi na montaż w dedykowanej skrzyni transportowej mikser musi posiadać możliwość składania panelu z gniazdami przyłączeniowymi na tylną (dolną) ściankę |
|  | Minimum 16 wejść mikrofonowo/liniowych zbalansowanych XLR/TRS, wejście insertowe |
|  | Wyjście z każdego kanału Direct Out |
|  | Tłumiki 100 mm |
|  | Czteropunktowy korektor z dwoma parametrycznymi środkami |
|  | Minimum 6 torów Aux-2x pre /2 x przełączane/2 x post |
|  | Minimum 2 stereofoniczne powroty |
|  | Suwak wyjściowy mono – może być przełączony na dostarczenie Sygnału L+R kanał mono dla centralnego głośnika lub kolumny basowej |
|  | Niezależne wyjście AB na dwie ścieżki zapisu, monitor foldback, dodatkowy głośnik |
|  | Wskaźnik poziomu sygnału Tri-color, minimum 12 diodowy |
|  | Podwójny cyfrowy procesor efektów z 20 presetami |
|  | Zasilanie Phantom +48V indywidualnie na każdym kanale |
|  | Diody LED Signal i PEAK |
|  | Kanał komunikacyjny typu Mic XLR Talkback lub równoważny |
|  | Gniazdo lampki podświetlającej |
|  | Opcja nagrywania wielościeżkowego USB |
|  | Footswitch złącze (wycisza/ST1 Powrót FX) |
|  | Wymiary: maksimum 510 mm x 530 mm x 195 mm |
|  | Waga: maksimum 11 kg |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa kompresora podwójnego – 2 szt.

| Kompresor podwójny – 2s zt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Oba kanały z przełącznikiem poziomu sygnału + 4 dBu/-10 dBV |
|  | Klasyczny tryb DBX „auto” |
|  | Zbalansowane wejścia i wyjścia TRS 1/4" oraz XLR |
|  | Wyjście liniowe – 10 dBV |
|  | Współczynnik bramki: 1:1 do 1:4 |
|  | Czas ataku bramki: ( 100 (S |
|  | Czas powrotu bramki: automat |
|  | Insert sidechain |
|  | Praca stereo lub dual mono |
|  | Niezależne, precyzyjne wskaźniki LED |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 4: dostawa poczwórnej bramki szumów

| Poczwórna bramka szumów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Minimum 4 niezależne kanały bramki/expandera |
|  | Zbalansowane wejścia i wyjścia TRS 1/4" oraz XLR |
|  | Technologia expander IRC i gate UTR |
|  | Ekstremalnie krótki czas ataku (( 10(sek) |
|  | Parametryczny filtr side-chain z funkcją Monitor |
|  | Niezależne regulatory funkcji Hold i Release |
|  | Maksymalne tłumienie 80 dB |
|  | System FreeLink do tworzenia kaskadowych połączeń master/slave |
|  | Wskaźniki punktu działania parametru progowego (Treshold) i redukcji |
|  | Wzmocnienia (typu Gain Reduction lub równoważny) |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 5: dostawa zestawu Hi-Fi

| Zestaw Hi-Fi | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wyświetlacz LCD |
|  | Odtwarzacz płyt CD, CD-audio, CD-mp3 |
|  | Radio FM |
|  | Radio cyfrowe DAB+ |
|  | Bluetooth |
|  | NFC |
|  | Port USB |
|  | Wejście minimum Aux Jack 3,5 mm (Aux-in) + 2 x RCA (Audio-in) |
|  | Przedwzmacniacz lampowy |
|  | Moc wyjściowa (RMS) 2 x 75 W |
|  | Pilot zdalnego sterowania |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |