załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa spirometru z wyposażeniem dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS”

(PU/35-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Spirometr z wyposażeniem | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
|  | Spirometr: - kolorowy wyświetlacz graficzny LCD TFT 5,7” z panelem dotykowym i podświetlaniem LED, - klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna, - wbudowana liniowa drukarka termiczna 112 mm z systemem zakładania papieru EASY-LOAD, - wbudowany akumulator LI-ION, - baza pacjentów z pamięcią 1000 badań, - możliwość przeglądu badań z bazy na ekranie aparatu, - badanie minimum : pojemności życiowej: VC, IC, ERV, TV, MV, FR; natężonej pojemności życiowej wdechowej i wydechowej: FVC, FEV1, FEV6, FEV1%FVC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF, VExt, FIVC, FIVC1, MIF50; maksymalnej wentylacji dowolnej: MVV, - prezentacja krzywych na ekranie on-line, - automatyczna korekcja BTPS, - wbudowane czujniki minimum : temperatury, ciśnienia, wilgotności do korekcji BTPS, - pomiar ciśnienia w głowicy pneumotachometrycznej, - maksymalne wymiary (D x S x W) 260 x 200 x 55 mm, - zakres pomiaru przepływu ± 18 l/s (BTPS) - wyposażenie: głowica pneumotachometryczna – 10 szt. przewód powietrzny - 1 szt klips na nos – 10 szt papier do spirometru – 1 rolka kabel zasilania sieciowego instrukcja użytkowania |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |