Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu audiowizualnego  dla Wydziału Artystycznego UMCS” (PUB/109-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa projektora – 2 szt.

| Projektor 2 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Projektor 2 szt. - jasność lampy: do 400 lumenów - źródło światła LED - obraz o przekątnej od 50,8 do 254 cm (od 20 do 100 cali) - natywna rozdzielczość: 1280 x 720 (720p) - maksymalna rozdzielczość: 1080p - autofokus z korektą efektu trapezowego w pionie w zakresie +/- 40 stopni - technologia DLP - połączenia: gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, HDMI, USB-C - wymiary maksymalne: wysokość 3 cm; długość 11 cm; szerokość 17 cm; - waga: maksimum 370g - kompatybilny z urządzeniami: iPhone, iPad, MacBook, iMac, MacPro i Apple TV - złącze USB-C do przesyłania sygnału cyfrowego wideo i ładowania - wbudowany akumulator litowo-jonowy, który musi pozwalać wyświetlać obraz przez około dwie godziny - dwa wbudowane głośniki o mocy 2W, wyjście audio 3,5 mm - port USB umożliwiający ładowanie iPhone’a podczas wyświetlania obrazu |
|  | Przejściówka ze złącza Lightning na cyfrowe AV – 2 szt.: - przeznaczona do pracy z iPhonem, iPadem lub iPodem ze złączem Lightninig - klonowanie obrazu z ekranu urządzenia w jakości HD do 1080p – w tym aplikacji, prezentacji, witryn internetowych, pokazów slajdów i innych treści – na ekranie telewizora, wyświetlacza, projektora lub innego zgodnego urządzenia z wejściem HDMI. - przesyłanie zawartości wideo – filmy, programy TV i nagrania wideo – na duży ekran w jakości HD do 1080p |
|  | Kabel 4 K Mini DisplayPort-HDMI - 2 szt.: - długość 2 metry - rozdzielczość 4 K |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa projektora

| Projektor | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Projektor z technologią optymalizacji 4 K - system projekcyjny: technologia 3LCD - jasność: minimum 2300 lumen - kontrast: minimum 160000:1 - źródło światła: lampa - rozdzielczość: optymalizacja 4K, obsługa standardów Full HD, format 16:9 - technologia wyświetlania obrazu 3D (zintegrowana z dedykowanymi okularami 3D) - regulacja głębi 3D - obsługiwane formaty 3D: równolegle, góra i dół - interpolacja odtwarzanych klatek i optymalizacja szczegółów - układ optyczny z silnikami: zoom, ostrość - przesunięcie obiektywu sterowane silnikami w zakresie; minimum ±96% w pionie i minimum ±47% w poziomie - wejścia: minimum 2 x HDMI, HDMI (HDCP 2.2), Composite, VGA |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa telewizora

| Telewizor | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Telewizor: - przekątna ekranu: 43 cale - rozdzielczość: 4K Ultra HD, minimum 3840 x 2160 format 16:9 - matryca LED - kąt widzenia poziomy/pionowy minimum 178 stopni - łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n - wejście Ethernet - przeglądarka internetowa - obsługa napisów 9analogowe i cyfrowe) - łączenie ze smartfonami – funkcja kopii ekranu musi umożliwiać oglądanie treści i korzystanie z aplikacji ze smartfonów - wejście antenowe (telewizja naziemna/kablowa) - złącze CI (Common Interface) - kompozytowe wejście wideo - minimum 3 wejścia HDMI (minimum 2 z boku, minimum 1 z tyłu), HDMI-CEC, HDCP2.2 - zwrotny kanał audio HDMI (ARC) - cyfrowe wyjście optyczne - cyfrowe wyjście audio - wyjście audio/słuchawkowe – hybrydowe z tyłu z wyjściem słuchawkowym, wyjściem audio i wyjściem na subwoofer - minimum 3 porty USB - nagrywanie na twardy dysk USB - obsługiwane formaty dysków USB – FAT16/FAT32/NTFS - kodeki do odtwarzania z USB – minimum MPEG1/MPEG2PS/AVCHD/MP4 Part10/MP4 Part2/AVI (XVID)/AVI (MotionJPEG)/WMV(/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA - obsługiwane sygnały wideo – minimum 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,60 Hz) 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i - obsługa HEVC do 3840 x 2160/60p, 10 bitów - moc wyjściowa dźwięku 10 W + 10 W - obsługa formatu: minimum audio Dolby, audio DTS - symulowany dźwięk przestrzenny - system cyfrowej telewizji naziemnej - system cyfrowej telewizji kablowej (DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2) |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |