załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa zgrzewarki z wyposażeniem dla Instytutu Fizyki UMCS”

(PU/41-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
|  | Zgrzewarka pojemnościowa dwupulsowa z wyposażeniem: - praca w systemie jedno lub dwupulsowym - maksymalna energia impulsu 200 W · s - energia impulsu regulowana w zakresie od 5 W · s do 200 W · s - szerokość impulsu: minimalna - 0,55 ms, maksymalna – 42,0 ms - wartość napięcia w impulsie: minimalna – 2,5 V, maksymalna – 16,0 V - czas narastania impulsu do maksymalnego napięcia 0,2 ms - maksymalna liczba 140 spoin/minutę (dla energii impulsu 60 W · s) - maksymalne wymiary urządzenia: 35 x 30 x 36 cm - waga: maksimum 20 kg Wyposażenie: - szczypce ręczne do zgrzewania powierzchni płaskich działające na elektrodach miedzianych o średnicy 1/8 cala z kablami (jedna para elektrod w zestawie) |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |