załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu audiowizualnego dla jednostek UMCS”

(PU/43-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

część 1: dostawa projektora

| Projektor | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
|  | Projektor o następujących parametrach: - technologia wyświetlania: 3 LCD - rozdzielczość: minimum 1024 x 768 - jasność (ANSI Lumen): minimum 3 500 - kontrast statyczny: minimum 3000:1 - obiektyw: F=1,7-2,1 F=17,5 – 29 mm - współczynnik projekcji (min.): 1,66:1 - współczynnik projekcji (max.): 2,41:1 - zoom: manualny bądź automatyczny - minimalna przekątna obrazu: 40 cali - maksymalna przekątna obrazu: 320 cali - odległość ekranu: minimum 4,8 -5,6 m - rozmiar ekranu: szerokość 3 m, wysokość 2,5 m - ustawienia projekcji: sufitowa, normalna - proporcje obrazu: 16:10, 4:3 - trwałość źródła światła: minimum 3 000 h - trwałość źródła światła (ECO): minimum 5 000 h - kompatybilność ze standardami komputerowymi: 1600 x 1200 (UXGA) 1600 x 900 (WXGA++) 1400 x 1050 (SXGA+) 1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 800 (WXGA) 1280 x 768 (WXGA) 1280 x 720 (HDTV 720p) 1024 x 768 (XGA) 800 x 600 (SVGA) 720 x 480 (480p) 640 x 480 (VGA) - kompatybilność ze standardami wideo: NTSC PAL PAL60 SECAM - audio - gniazda wejściowe: minimum 1 x 15-pin D-Sub, minimum 1 x HDMI, 1 x RS-232 (COM), 1 x RJ-45 LAN - poziom hałasu: maksimum 40 dB - pobór mocy: maksimum 400 W - pozostałe parametry i funkcje: Tryb ECO Funkcja lupy Keystone Correction Korekcja koloru ściany Osłona obiektywu Szybki start i szybkie wyłączanie Timer czasu wyłączania Zabezpieczenie hasłem Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem Zarządzanie kolorem - waga: maksimum 4 kg - akcesoria w zestawie: Kabel sygnałowy mini D-Sub (1,8 m) 15 pin (żeńskie) Instrukcja obsługi Oprogramowanie narzędziowe Pilot Podręcznik użytkownika na płycie CD |
|  | Wymagana dodatkowa lampa do projektora |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

część 2: dostawa projektora i ekranu z montażem

| Projektor i ekran z montażem | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
|  | Projektor i ekran z montażem: Projektor - rozdzielczość: minimum 1280 x 800 (WXGA) - kontrast: minimum 15 000:1 - jasność: minimum 3 000 ANSI lm - żywotność źródła światła: minimum 4 000 h (tryb normalny)/ 5 000 h (ECO)/ 10 000 h (Dynamic ECO) - zoom/focus: 1.1x/ręczny - wejścia: minimum Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x), audio mini jack 3,5 mm - wyjścia: minimum VGA (D-Sub 15), audio mini jack 3,5 mm, port komunikacyjny RS232 - wbudowany głośnik: minimum 2W - waga: maksimum 2,5 kg Ekran projekcyjny naścienny: - wymiary ekranu: 200 x 200 cm - wymiary obrazu: 190 x 119 cm - format obrazu: 16:10 - czarne ramki 5 cm - powierzchnia projekcyjna typu Matt White - blokada zabezpieczająca przed zwijaniem - montaż ścienny lub sufitowy - dolna belka zapobiega fałdowaniu materiału - regulacja wysokości dolnej krawędzi Akcesoria montażowe i okablowanie: - uchwyt sufitowy do projektora - płynna regulacja długości w zakresie: 500 -750 mm - maksymalne obciążenie: 12 kg - możliwość obrotu o 360 stopni - przegub kulowy daje możliwość pochylania projektora do 25 stopni w każdej płaszczyźnie - uchwyt musi umożliwiać montaż do pochyłego sufitu dzięki regulacji pochylenia przy suficie do 30 stopni - kable mogą być prowadzone wewnątrz uchwytu - wymiar luty sufitowej – 190 x120 mm - uniwersalny adapter Unislide do mocowania projektora - maksymalny rozstaw otworów do mocowania projektora – 31 cm - terminal przyłączeniowy modułowy pięcioslotowy zawierający zespolone moduły VGA, audio, HDMI, zasilające - okablowanie sygnałowe VGA, HDMI, audio pomiędzy projektorem i terminalem ok. 15 m , okablowanie zasilające ok. 20 m, listwy naścienne z narożami kątowymi |
|  | Wymagany montaż projektora i ekranu w miejscu wskazanym przez Użytkownika: Zakres montażu: - podwieszenie projektora na uchwycie sufitowym - montaż terminalu przyłączeniowego - wykonanie zakończeń av przy terminalu - przeprowadzenie torów sygnałowych w listwach naściennych - podłączenie urządzeń do sieci zasilającej - połączenie urządzeń - sprawdzenie działania i przeszkolenie personelu |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy na cały zestaw i montaż |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |