Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego traktora ogrodniczego na potrzeby Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

I. Traktor ogrodniczy:

- Moc:	minimum 70 KM

- Napęd:   4x4, załączany mechanicznie

- Silnik:	4 – cylindrowy, diesel, turbodoładowany, chłodzony cieczą, pojemność minimum 2000 cm3

- Wspomaganie kierownicy: TAK

- Skrzynia biegów: mechaniczna, z zakresami prędkości: polowe, szosowe i reduktorem „żółw/zając”

- Przekładnia: przód/tył 18/4

- Prędkość minimalna: 20 km/h

- Układ hamulcowy: mechaniczny, tarczowy

- Zbiornik paliwa: minimum 90L

- Układ hydrauliczny: typu TUZ sterowany mechanicznie z dwoma cylindrami, wydatek pompy: min. 35 dm3/min, ciśnienie w układzie minimum, 160 Bar, hydraulika zewnętrzna: minimum 3 pary wyjść hydraulicznych, minimalny udźwig podnośnika: 2500 kg,

- Wałek odbioru mocy: tak

- Ogrzewana kabina: tak

- Obciążniki przód/tył: min. 200 kg/  min. 60 kg

- Zaczepy transportowe: przód/góra/dół

- Rok produkcji: min. 2015r

- Okres gwarancji: min. 12 m-cy

- Wymagane dokumenty: instrukcja obsługi w języku polskim, specyfikacja techniczna wraz z

numerem identyfikacyjnym.