załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa projektora dla Wydziału Prawa i Administracji UMCS”

(PU/44-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Projektor | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
|  | Projektor o parametrach nie gorszych niż: |
|  | Technologia projekcji | 3 LCD Technology |
|  | Rozdzielczość natywna | minimum 1024 x 768 (XGA) |
|  | Proporcje obrazu | 4:3 |
|  | Kontrast | minimum 12000:1 |
|  | Jasność | minimum 3600 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / minimum 2700 w trybie normalnym / minimum 2150 w trybie eko |
|  | Moc lampy | minimum 235 W AC (minimum 140 W AC Tryb Eco ) |
|  | Żywotność lampy [godz] | minimum 9000 w trybie eko / minimum 5000 w trybie normalnym / minimum 4000 w trybie wysokiej jasności |
|  | Obiektyw | F= 1,7–2,1, f= 17,5–29 mm |
|  | Korekcja zniekształceń trapezowych | minimum +/-30° w poziomie (ręcznie) / +/-30° w pionie (ręcznie) |
|  | Współczynnik projekcji | 1.3 – 2.2 : 1 |
|  | Odległość projekcji [m] | minimum 0.6 – 13.8 |
|  | Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] | maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76 / 30" |
|  | Zoom | ręczny |
|  | Regulacja ogniskowej | ręczne |
|  | Złącza | wejście: minimum 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) wyjście: minimum 1 x Mini D-sub 15 pin, Wejście: 2 x HDMI, wejście: minimum 1 x RCA wejście: minimum 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo wyjście : minimum 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) |
|  | Video | minimum NTSC; PAL; PAL60; SECAM |
|  | Funkcje pilota | minimum automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; dostosowanie obrazu; kontrola audio; numer ID; opcjonalna kontrola myszy i prezentacji; proporcje obrazu; tryb Help Eco; tryb obrazu; wybór żródła sygnału; wyciszenie AV; zatrzymanie obrazu; zoom cyfrowy |
|  | Inne | Minimum automatyczny start i automatyczne wyłączanie; automatyczny tryb ECO; funkcja lupy; funkcja wirtualnego pilota; gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; keystone Correction (H=±30°, V=±30°); korekcja koloru ściany; osłona obiektywu; szybki start i szybkie wyłączanie; timer czasu wyłączenia; transmisja kontentu przez sieć; zabezpieczenie hasłem; zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; zarządzanie kolorem |
|  | Zasilanie | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
|  | Pobór mocy [W] | maksimum 230 (normal) / maksimum 200 (ECO) / maksimum 2,5 (Network Stand-by) / maksimum 0,45 (Stand-by); maksimum 300 (tryb wysokiej jasności) |
|  | Waga [kg] | maksimum 3,0 |
|  | Poziom szumu [dB (A)] | maksimum 29 / 36 (Eco / Normal) |
|  | Głośniki [W] | mono |
|  | Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] | minimum od 5 do 40 |
|  | Wymagane dostarczenie razem z projektorem | kabel sygnałowy mini D-SUB (1,8 m); krótka instrukcja obsługi; oprogramowanie narzędziowe; pilot ; podręcznik użytkownika na płycie CD; zapasowa lampa (źródło światła) |
|  | Gwarancja na projektor | minimum 36 miesięcy |
|  | Gwarancja na źródło światła | minimum 6 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |