załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa obiektywu do mikroskopu dla Instytutu Fizyki UMCS”

(PU/01-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Obiektyw do mikroskopu | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
|  | Obiektyw silikonowy OLYMPUS nr kat. N5203000 kompatybilny z mikroskopem IX3-ZDC posiadanym przez Zamawiającego: - obiektyw UPLSAPO60XS2 - obiektyw super planapochromatyczny - obiektyw imersyjny do olejku silikonowego - powiększenie 60x - apertura numeryczna 1,3 - WD 0,3 mm - maksymalne pole widzenia: 0,37 mm (FN22 mm) - korekcja na grubość szkiełka nakrywkowego: 0,15-0,19 Olejek silikonowy: - silikonowy olejek imersyjny do stosowania z obiektywami UPLSAPO30XS i UPLSAPO60XS - o współczynniku refrakcji 1,406 - opakowanie o pojemności 30 ml. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór obiektywu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |