Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej pn.:

„Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych” (oznaczenie postępowania: LE/23-2018/DOP-p)

Przedmiotem zamówienia jest instalacja urządzeń transmisji alarmów pożarowych (UTA) z łączami komutowanymi i radiowymi. Monitoring systemu SAP i transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOA). Automatyczne retransmitowanie sygnałów alarmowych z urządzenia odbiorczego SOA do urządzenia końcowego systemu transmisji alarmów pożarowych znajdującego się w alarmowym centrum odbiorczym (ACO) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Utrzymanie urządzeń transmisji alarmów w pełnej sprawności technicznej.

| Zestawienie obiektów objętych przedmiotem zamówienia |
| --- |
| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Typ centrali SAP |
|  | Biblioteka Główna UMCS ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin | TELSAP-3 |
|  |  | TELSAP 2100 |
|  | Rektorat i Wydział Ekonomiczny pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin | ESSTER-FLEX |
|  | Wydział Biologii i Biotechnologii ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin | IGNIS 1240 IGNIS 1240 |
|  | Wydział Chemii – obiekt „Duża Chemia” pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin | INGIS 1000 INGIS 1000 |
|  | Wydział Chemii – obiekt „Chemia Organiczna” ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin | POLON 4900 |
|  | Wydział Humanistyczny – obiekt „Nowa Humanistyka” pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin | SCHARACK INTEGAL |
|  | Wydział Humanistyczny – obiekt „Pawilon B i D” ul. Sowińskiego 12, 20-040 Lublin | BOSCH 5000 |
|  | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – obiekt „Stara Fizyka” pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin | IGNIS 1240 IGNIS 1000 |
|  | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – obiekt Instytutu Informatyki, ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin | FP 2864 FP 1216 |
|  | Wydział Prawa i Administracji pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin | IGNIS 1240 POLON 4900 |
|  | Wydział Politologii pl. Litewski 3, 20-080 Lublin | TELSAP 2000 |
|  | Dom Studenta "BABILON", ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin | TELSAP 2100 |
|  | Dom Studenta "FEMINA", ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin | POLON 4800 |
|  | Dom Studenta „GRZEŚ”, ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin | POLON 4000 |
|  | Dom Studenta „HELIOS”, ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin | POLON 4900 |
|  | Dom Studenta „IKAR”, ul. Czwartaków 15, 20-045 Lublin | POLON 4000 |
|  | Dom Studenta „JOWISZ”, ul. Langiewicza 5, 20-032 Lublin | POLON 4800 |
|  | Dom Studenta ,,KRONOS” ul. Sowińskiego 17, 20 – 040 Lublin | POLON 4900 |
|  | Dom Studenta ,,ZANA” ul. Zana 11, 20-601 Lublin | POLON 4000 |
|  | Ecotech Complex ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin | POLON 4900 |

Szczegółowy zakres prac realizowanych w ramach zamówienia:

- Instalacja urządzeń transmisji alarmów pożarowych z łączami komutowanymi i radiowymi we wskazanych obiektach Zamawiającego oraz połączenie ich z urządzeniami sygnalizacji pożarowej (w porozumieniu z konserwatorem systemu SAP). Panele radiowe oraz komunikatory telefoniczne stanowią własność Wykonawcy, koszty związane z ich zakupem oraz montażem obciążają w całości Wykonawcę. Zamawiający po zakończeniu umowy wyda Wykonawcy urządzenia stanowiące jego własność.

- Stałe monitorowanie systemów sygnalizacji pożarów oraz transmisja sygnałów alarmowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

- Retransmitowanie sygnałów alarmów pożarowych do alarmowego centrum odbiorczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Stałe monitorowanie automatycznych alarmów defektów: systemów zasilania, paneli radiowych, komunikatorów telefonicznych oraz central systemów sygnalizacji pożarowej.

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń transmisji alarmów pożarowych – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał). Przeglądy i konserwacje nie obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemów transmisji w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie awarii w czasie 24 godzin, a w razie konieczności przedłużenia terminu                                           (w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu z kierownikiem administracyjnym obiektu.

- W przypadku awarii systemów transmisji Wykonawca odpowiada za poinformowanie Komendy Miejskiej PSP o wyłączeniu systemu oraz o jego ponownym uruchomieniu po usunięciu awarii.

- Naprawy urządzeń stanowiących własność Wykonawcy, wynikające z ich normalnej eksploatacji, nie obciążają Zamawiającego.

- Wszelkie kontrole i przeglądy systemów mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracyjnym obiektu (powyższe ustalenia nie dotyczą awarii systemów).

- Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemów transmisji alarmów pożarowych protokółem sporządzonym dla każdego obiektu, zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji (w przypadku systemów będących własnością Zamawiającego),

- wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu.

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów powiązanych z urządzeniami transmisji alarmów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz remontów.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

- Prowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego obsługujących systemy transmisji alarmów pożarowych – przez cały okres trwania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- Uczestniczenie w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia dostarczonego Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami.