Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa kamery foto-pułapki do UMCS” (PUB/27-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Kamera foto-pulapka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Kamera foto-pułapka: - iluminator podczerwieni: absolutnie niewidzialny – 940 nm - zasięg: do 23 m - rozdzielczość zdjęć: 3/5/8/12 Mpx - rozdzielczość filmów: minimum QVGA (320 x 240), WVGA (800 x 480), HD (720p), HD (1080p) - długość video: 1-30 sek. - szybkość reakcji: poniżej 1 sek. - odstępy czasowe: minimum 0 sek-60 min. - regulacja czułości czujnika ruchu: niska/normalna/wysoka - kąt widzenia: 52° - fotografowanie seriowe: 1-3 zdjęć - funkcja time laps: minimum 30 sek. do 8 godz. - ustawienie czasu aktywności (możliwość regulacji ) - zabudowany ekran: kolorowy LCD minimum 2 cale - obsługa kart SD: do 32 GB - zasilanie; 4 x AA, 8 x AA lub 12 x AA / zasilacz 6V-230V - gwint na statyw - wyjście USB - waga: maksimum 370 g - rozmiary: maksimum 155 x 130 x 90 mm - temperatura pracy: minimum od -20°C do +60°C - w zestawie z fotopułapką: micro USB kabel, pasek do przyczepiania np. do drzewa oraz karta pamięci SD 32 GB |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |