załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa kamer IP dla Instytutu Informatyki UMCS” (PU/09-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| KAMERY IP | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Kamery IP – 8 szt. - rodzaj kamery: kopułkowa - zastosowanie kamery: wewnątrz budynków - jasność obiektywu: - 2,0 f - częstotliwość odświeżania kamery: (1920 x 1080) – minimum 30 kl./s - tryb nocny - wbudowany mikrofon - złącza kamery IP: minimum 1 x RJ45 - wbudowana pamięć SDRAM: minimum 512 MB - obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3at –power over Ethernet improvement - długość: maksimum 135 mm - szerokość: maksimum 60 mm - masa netto: maksimum 260g - oferowane kamery muszą być kompatybilne z użytkowanym przez Zamawiającego systemem Ubiquiti Unifi Video wersja 3.2 lub nowsze |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |