Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi  kompleksowej obsługi technologicznej pływalni krytej Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie wraz z naprawami oraz obsługą bieżącą wentylacji pływalni w latach 2018-2019.

Zakres obsługi:

1. Obsługa technologicznego ciepła wody basenowej

1) bieżąca kontrola ciśnienia na wymiennikach ciepła

2) bieżące czyszczenie i odpowietrzanie układu

3) regulacja temperatury wody

2. Rozruch basenu i wszelkie prace z tym związane

1) podgrzanie wody

2) uzdatnianie chemiczne wody

3) rozruch urządzenia do produkcji chloru

4) czyszczenie zbiorników wyrównawczych

5) czyszczenie niecki pływalni przed rozruchem basenu (maszyny i środki do czyszczenia zapewnia Wykonawcę)

6) dodatkowa szokowa dezynfekcja filtrów dwutlenkiem chloru

7) płukanie ekstra filtrów ( środkami odkażającymi złoże filtrów )

8) kalibracja systemu uzdatniania wody

9) uzupełnianie złoża filtracyjnego według ustalonych przez producenta wysokości poszczególnych warstw filtracyjnych, koszty związane z zakupem złoża obciążają Wykonawcę.

3. Elektroliza soli – bieżąca obsługa urządzenia

1) codzienne badanie twardości wody potrzebnej do produkcji solanki

2) sprawdzanie poziomów cieczy i elementów do produkcji chloru oraz uzupełnianie braków

3) uzupełnianie soli w zbiornikach gdzie powinna się znajdować

4) czyszczenie systemów dozujących i sprawdzenie ich funkcjonowania

5) usuwanie ewentualnych usterek w ramach obsługi

6) kalibracja elektrod pomiarowych (sond) pH

7) kalibracja elektrod pomiarowych (sond) redox

8) kalibracja elektrod pomiarowych (sond) chloru

9) kontrola uzdatniania wody do produkcji solanki

4. Stacja kontroli parametrów wody – bieżąca obsługa urządzenia

1) kalibracja urządzenia według codziennych pomiarów wody

2) regulacja dopływu wody według zawartości w wodzie chloru związanego (ilość kąpiących się osób)

3) codzienna kontrola zawartości chloru w wodzie na pływalni

4) regulacja czynnika pH w wodzie

5) kontrola odczytu parametru redox

6) usługa wymiany elementów pomiarowych według potrzeb wraz z kalibracją sond pomiarowych

5. Wymiana środków chemicznych w układzie dozującym

1) kontrola pomp dozujących środki chemiczne

2) kontrola i czyszczenie zaworów dozujących chemię do układu basenowego

6. Wymiana uszkodzonych części w pompach dozujących

1) wymiana membran oraz innych części zużytych wymiennych w pompach dozujących wraz z zaworkami dozującymi pH, Redox, chlor

2) wymiana zużytych wężyków doprowadzających chemię basenową od pomp dozujących do wody basenowej.

Koszt elementów wymiennych pokrywa Wykonawca.

7. Filtrowanie

1) płukanie filtrów basenowych według potrzeb tj. w zależności od obciążenia basenu (według wskazań na manometrach).

2) usuwanie zanieczyszczeń stałych z sit filtracyjnych pomp obiegowych.

8. Lampy UV

1) kontrola pracy lamp UV.

2) wymiana lamp UV (po przedstawieniu protokołu konieczności i akceptacji przez Zamawiającego, na podstawie odrębnego zlecenia).

9. Zbiornik wyrównawczy

1) kontrola dopływu wody do basenu i poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych.

2) czyszczenie zbiorników wyrównawczych według możliwości technologicznej / ewentualne przerwy technologiczne w trakcie funkcjonowania basenu (koszty środków chemicznych pokrywa Wykonawca).

3) czyszczenie nalotów rdzawych ze ścian niecki pływalni i słupków startowych oraz konserwacja niecki pływalni i słupków startowych zgodnie z technologią eksploatacji niecki basenowej.

10. Czyszczenie niecki basenowej.

1) Odkurzanie niecki basenu, według harmonogramu – min. 8 razy w miesiącu (min. 2 w tygodniu) w godzinach 22:00 – 24:00.

2) Usuwanie nieczystości z wody basenowej w razie zaistniałej sytuacji.

3) Czyszczenie plaży basenu według harmonogramu – min. 8 razy w miesiącu (min. 2 w tygodniu) w godzinach 22:00 – 02:00.

Uwaga:

Zamawiający nie zapewnia sprzętu do wykonania usługi w w/w zakresach.

11. Obsługa bieżąca i okresowa wentylacji basenu

1) wykonanie przeglądu określającego bieżący stan techniczny wentylacji wraz z wyceną części jakie należałoby wymienić – sporządzenie zestawienia elementów które należałoby wymienić. / wszelkie koszty eksploatacyjne pokrywa Zamawiający /

2) wymiana zaakceptowanych materiałów eksploatacyjnych

3) rozruch wentylacji po pracach konserwatorskich.

4) nie autoryzowane przeglądy bieżące wentylacji (co 3 miesiące) w skład których wchodzą następujące czynności:

a) oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń

b) ocena stanów zespołu wentylatorowego / kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu i naciągów pasków klinowych, wymiana pasków klinowych, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej

c) ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie lamel

d) czyszczenie bloków funkcyjnych central

e) czyszczenie elementów automatyki

f) czyszczenie nalotów rdzawych na elementach central wentylacyjnych, wraz z konserwacją

g) czyszczenie kanałów wentylacyjnych

h) sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, wymiana

i) kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie sprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń

j) kontrola pracy paneli sterujących poszczególnymi centralami

k) zabezpieczenie podstawowych materiałów eksploatacyjnych (filtry, paski klinowe, itp.)

5) smarowanie elementów ruchomych, przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.

12. Kontrola pracy urządzeń wentylacyjnych takich jak:

1) falowniki sterujące pracą wentylacji

2) sprawdzanie stanu skroplin zbierających się w komorach urządzeń wchodzących w skład centrali wentylacyjnej

3) kontrola pracy szaf sterujących układem nawiewu szatni męskiej i damskiej, hali basenowej, suszarek, nawiewu podbasenia

4) sprawdzenie co 3 miesiące pasków klinowych wchodzących w skład centrali

5) kontrola pracy wentylatorów dachowych oraz wymiana zużytych części wchodzących w skład wentylatorów dachowych (dokumentacja techniczna wentylatorów dachowych dostępna u Kierownika Obiektu Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie ul. Langiewicza 22 – Pana mgr Pawła Porzucka).

13. Wymiana części eksploatacyjnych

1) wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej zgodnie z koniecznością wymiany

2) wymiana pasków klinowych w centrali wentylacyjnej zgodnie z koniecznością wymiany

3) wymiana czujników zaniku faz w momencie nie działania

4) Wykonawca zapewni utylizację zużytych części wymiennych.

Uwaga:

W niniejszej specyfikacji podano jedynie najważniejsze czynności eksploatacyjne i konserwacyjne gdyż szczegółowe dane zawarte są w poszczególnych instrukcjach fabrycznych dostarczonych przez producentów urządzeń.

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych dostępna u Kierownika Obiektu Centrum Kultury Fizycznej UMCS ul. Langiewicza 22 w Lublinie – Pana mgr. Pawła Porzucka.

14. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą

1) sporządzanie protokołu usterek w przypadku zaistniałych poważnych usterek związanych z gwarancją poszczególnych elementów lub też usterek wynikających z bieżącej eksploatacji basenu, w celu dokonania ewentualnego dodatkowego kosztorysu naprawy wraz z elementami podlegającymi wymianie, prowadzenie dokumentacji związanej z zawartością chloru związanego w wodzie na pływali.

2) w okresie comiesięcznym, kierownik obiektu otrzyma pisemny raport parametrów wody basenowej i poszczególnych pomiarów ciśnień, temperatury i twardości wody, w celu udokumentowania prawidłowości funkcjonowania obiektu.

3) w przypadku nierównej pracy poszczególnych urządzeń kierownik obiektu będzie powiadamiany pisemnie o nieprawidłowościach.

4) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zapisywania w dzienniku wartości: pH, chloru i redox, chlor związany - wskazywanych przez komputer sterujący

15. Zamknięcie obiektu według harmonogramu sezonowości

Zamawiający informuje, iż przewidywany okres przerwy technologicznej pływalni, to okres od 1 lipca do 1 września w danym roku.

1) zamknięcie wraz z wszelkimi pracami związanymi z dezynfekcją filtrów, zbiorników wyrównawczych i zabezpieczeniem elementów pomiarowych i eksploatacyjnych / Elektrod pomiarowych (sond) pH, redox, chlor, pomp dozujących chemię / wymienniki, złoże basenowe,

2) raz w roku należy w przerwie technologicznej pływalni wykonać następujące czynności:

a) konserwacja kanałów dennych

b) mycie ciśnieniowe powierzchni niecki / sprzęt niezbędny do mycia niecki pływalni zapewnia wykonawca/

c) przegląd wraz z konserwacja wszystkich połączeń spawanych

d) konserwacja torów pływackich

e) dezynfekcja niecki / wykonawca zapewnia odpowiednie środki do dezynfekcji niecki pływalni/

f) trawienie odpowiednim kwasem do stali nierdzewnej

g) przegląd wraz z konserwacją wyposażenia niecki basenowej

3) Kontrola niecki basenowej od strony podbasenia.

Na elementach konstrukcyjnych ze stali szlachetnej nierdzewnej widoczny osad przypominający rdzę należy usunąć za pomocą wody z publicznej sieci wodociągowej, (co najmniej 1 raz w miesiącu), posprzątać nieczystości oraz wodę z podłogi podbasenia, oraz pomieszczeń do uzdatniania wody basenowej.

Uwaga:

1. Zabrania się skrobania, drapania, szlifowania powierzchni ze stali nierdzewnej.

2. Zabrania się czyszczenia powierzchni niecki basenowej mechanicznie.

16. Naprawy

1) Wykonawca w czasie trwania umowy będzie dokonywał napraw w/w elementów pływalni niezbędnych do prawidłowego ciągłego funkcjonowania obiektu wg stawki roboczogodziny podanej w Załączniku Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (formularz ofertowy).

- W ramach umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy do wykonania naprawy wg następujących zasad:

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres i termin wykonania prac,

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności i kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie obowiązujących katalogów i cenników. Ceny materiałów Wykonawca określi na podstawie cennika produkowanych części zamiennych lub faktury dowodu zakupu danego elementu (kopia faktury powinna zawierać potwierdzenie wbudowania danego elementu/części w danym urządzeniu lub instalacji),

- Po akceptacji zakresu prac i kosztorysu przez Kierownika Obiektu i/lub upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, Wykonawca po uzyskaniu zlecenia (w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej) od Zamawiającego, wykona uzgodnione prace i zgłosi je do odbioru,

- Po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez Kierownika Obiektu i/lub upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- W przypadku braku akceptacji kosztorysu ofertowego, Zamawiający może zlecić wykonanie usługi Wykonawcy wyłonionemu na podstawie procedury określonej w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

- Zakres wykonywanej usługi zależny będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

- Usługa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy (7.15-15.15) i przy obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji.

- W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowej reakcji (przy awariach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników basenu lub zagrażających przerwaniem ciągłości pracy urządzeń basenowych )  Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Zlecenia wykonania prac w formie telefonicznej tylko od upoważnionego przedstawiciela Działu Eksploatacji, a czas reakcji od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 240 min.

- Jeżeli termin naprawy/wykonania prac upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy Wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki/wykonać prace najpóźniej w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy, nie dotyczy awarii  w pomieszczeniach szczególnie chronionych.  W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonywania czynności poza godzinami pracy Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Działu Eksploatacji.

- Zaleca się wykonywanie prac w miejscu użytkowania urządzeń. Wykonawca może zabrać urządzenie do naprawy do swojej siedziby po uzgodnieniu z Zamawiającym, ponosząc wszelkie koszty związane z transportem oraz pełną odpowiedzialność za urządzenie. W takich sytuacjach  Wykonawca  odpowiadać będzie  jednocześnie za demontaż i montaż urządzeń w miejscu ich eksploatacji. Zabranie urządzenia do siedziby Wykonawcy zostanie potwierdzone wpisem do książki serwisowej (zawierającym co najmniej: określenie nazwy i typu urządzenia, nr fabryczny, datę zabrania oraz przewidywaną datę zwrotu).

- Okres gwarancji na wykonane naprawy wynosi minimum 12 miesięcy licząc od daty wykonania usługi potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru.

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

- Wykonawcy zakazuje się wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo bez pisemnej zgody upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji.

17. Dyspozycyjność

1) codzienna (rano i wieczorem) kontrola pracy urządzeń sterujących stacją uzdatniania wody basenowej oraz pomp dozujących chemię basenową.

2) w razie awarii urządzenia do produkcji chloru, czas przystąpienia do naprawy urządzenia – w ciągu 120* minut, o każdej porze doby (dzień, noc) od momentu powiadomienia przez pracownika Zamawiającego.

3) w razie awarii pomp dozujących chemię, czas przystąpienia do naprawy urządzeń – w ciągu 120* minut, o każdej porze doby (dzień, noc) od momentu powiadomienia przez pracownika Zamawiającego.

4) w razie awarii urządzeń wentylacyjnych, czas przystąpienia do naprawy do urządzeń – w ciągu 120* minut, o każdej porze doby (dzień, noc) od momentu powiadomienia przez pracownika Zamawiającego.

Wykonawca pozostawi numery telefonów dyżurnych do osób wyznaczonych przez wykonawcę zajmujących się obsługą technologiczną pływalni krytej wraz z wentylacją u ratownika dyżurnego, na portierni głównej, oraz kierownika obiektu.

18. Wykonawca na swój koszt zorganizuje przegląd generalny producenta urządzeń sterujących stacji uzdatniania wody basenowej, oraz elektrolizy membranowej, jeżeli jest taka konieczność.

19. Nadzór nad generalnym przeglądem producenta stacji uzdatniania wody basenowej oraz elektrolizy membranowej zapewnia wykonawca.

20. Środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla osób wykonujących czynności przewidziane w zamówieniu zapewnia Wykonawca.

Uwaga:

* – podane czasy przystąpienia do naprawy, odnoszą się do maksymalnego dopuszczalnego czasu dojazdu Wykonawcy do urządzeń Zamawiającego i podjęcia ich naprawy, w razie ich awarii, od momentu powiadomienia przez pracownika Zamawiającego.