załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mieszadeł magnetycznych dla UMCS w Lublinie”

(PU/11-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Mieszadła magnetyczne | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mieszadło magnetyczne bez funkcji grzania (2 szt.): - mieszadło magnetyczne jednostanowiskowe - objętość mieszanej cieczy: do 5 litrów - zakres obrotów: do minimum 2 200 obr./min. - płyta robocza: ceramiczna, PVDF lub ze stali szlachetnej o średnicy 10 cm (+/- 1 cm) - napęd mechaniczny - bez wyświetlacza - napięcie zasilające: 230 V - klasa ochrony IP wg DIN EN 60529: co najmniej IP 21 - gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania (1 szt.): - mieszadło magnetyczne jednostanowiskowe - objętość mieszanej cieczy: minimum 10 litrów - moc grzewcza: minimum 400 W - zakres temperatur: do 380°C - zakres obrotów: do minimum 2 000 obr./min. - płyta robocza: ceramiczna, PVDF lub ze stali szlachetnej o średnicy 12-16 cm - bez wyświetlacza - napęd mechaniczny - napięcie zasilające: 230 V - klasa ochrony IP wg DIN EN 60529: co najmniej IP 21 - gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |