Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa cieplarki laboratoryjnej do  Zakładu Biochemii UMCS” (PUB/31-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Cieplarka laboratoryjna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Cieplarka laboratoryjna: kontrola temperatury: - dokładność termostatowania: +/- 0,2°C lub lepsza - odchylenie: +/- 1% lub lepsze - dokładność nastawienia temperatury: 0,1/0,1°C - zakres temperatury: minimum 2°C ponad temperaturę pokojową do 99,9°C - czujnik temperatury: termopara typu „K” - kontroler: PID - typ wyświetlacza: LCD czasomierz: - zakres ustawień: minimum do 99 h 59 m - programowanie z wykorzystaniem zegara czasu rzeczywistego zabezpieczenia: - alarm świetlny i dźwiękowy - możliwość modyfikacji ustawień - automatyczny ustawienia bezpieczeństwa Inne: - ustawienia szybkości pracy wentylatora: minimum 10 prędkości pracy - drzwi z uszczelką silikonową - szklane drzwi wewnętrzne - port USB Półki - minimum 2 półki w komplecie z możliwością rozbudowy do minimum 7 - wymiary półki (szer. x dł.): minimum 340 x 230 mm - maksymalne obciążenie półki: minimum 20 kg - maksymalne obciążenie całkowite: minimum 50 kg Ogrzewanie - czas wymagany do osiągnięcia temperatury 37°C: maksimum 27 minut Pobór mocy: - 230,1~V, maksimum 480 W, 50/60 Hz Wymiary: - zewnętrzne (szer. x gł. wys.): maksimum 500 x 480 x 500 mm - objętość komory: 25 litrów - waga netto: maksimum 20 kg |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |