Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mieszadeł magnetycznych do Wydziału Chemii UMCS” (PUB/33-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Mieszadła magnetyczne | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mieszadła magnetyczne silnikowe (3 szt.): - obroty regulowane: minimum od 100 do 1600 obr./min. - płynna regulacja mocy grzania: minimum od 20 do 180 W - stabilizacja temperatury mieszanej cieczy: minimum od 20 do 99°C - dokładność stabilizacji ( w zależności od masy cieczy): +/- 1-3°C - średnica płyty grzejnej: 150 mm - maksymalna temperatura płyty: ~ 350°C - maksymalna objętość cieczy: minimum 4 litry - wymiary: maksimum 200 x 200 x 150 mm - masa: maksimum 4 kg - statyw: 400 mm |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |