załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa projektora dla Wydziału Humanistycznego UMCS”

(PU/16-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| PROJEKTOR | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Projektor multimedialny: - jasność: minimum 3300 lumenów - kontrast: 15000:1 lub lepszy - technologia obrazu: typu DLP - żywotność: minimum 10 000 godzin - rozdzielczość projektora: minimum 800 x 600 pikseli - odległość od ekranu: 1,2 – 13 m - obsługiwane standardy video: minimum 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p - przekątna obrazu: 30-300 cali - złącza: D-Sub, composite (CVBS), 2 x HDMI, audio mini-jack, S-Video, RS-232C, 1 x USB 2.0 - wymiary (wys. x szer. x gł.): maksimum 350 x 100 x 250 mm - waga: maksimum 2,5 kg - głośniki: 1 x 2 W - zasilanie: sieciowe - jasność obiektywu: f/2,5 - głośność standard: maksimum 32 dB |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy; - w razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancyjnym tego samego urządzenia/sprzętu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim wypadku koszty wymiany urządzenia/sprzętu obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia/sprzętu na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo. |