Załącznik nr 1

Program funkcjonalno-użytkowy

służący ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowaniu oferty, szczególnie w zakresie obliczania ceny ofert oraz wykonania prac budowlanych.

- Informacje ogólne:

  - Nazwa inwestycji: Modernizacja miejskiej, akademickiej sieci LubMAN w celu zwiększenia niezawodności jej działania.

  - Kody i nazwy usług wg. CPV:

    - 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych.

    - 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

    - 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania.

    - 32562000-0 - Kable światłowodowe.

  - Nazwa Inwestora: Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  - Opracował: Piotr Dębek, Krzysztof Brzezina, LubMAN UMCS.

  - Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego:

    - Informacje ogólne.

    - Opis programu funkcjonalno-użytkowego.

    - Informację dodatkowe.

- Opis programu funkcjonalno-użytkowego:

  - Parametry ogólne przedmiotu zamówienia:

    - Na przedmiot zamówienia składają się:

      - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę (jeśli wymagane). W ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac poprzedzających proces projektowania. W szczególności w zakresie dokumentacji uwzględnić należy:

        - Wykonanie projektu technicznego wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

        - Uzyskanie prawomocnego zgłoszenia/pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy).

        - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, czynności odbiorowych 
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy).

      - Wykonanie prac technicznych/robót budowlanych według opracowanego projektu technicznego.

    - Projekt techniczny należy opracować w zgodzie z przepisami prawnymi i normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia, do których zaliczyć należy w szczególności: Ustawę Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 462). Rozwiązania  materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

    - Dokumentacja projektowa na potrzeby dzierżawy kanalizacji powinna spełniać wymogi określone przez ORANGE w ramach oferty ROI - ramowa Oferta TP 
o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna, w zakresie kanalizacji kablowej, która określa ramowe warunki zawierania umów na dostęp do kanalizacji kablowej, warunki techniczno-eksploatacyjne oraz zasady ustalania wysokości opłat tytułem dostępu. W zależności od warunków technicznych uzyskanych od operatorów dzierżawiących kanalizację teletechniczną w trakcie realizacji czynności projektowych może zaistnieć konieczność uzyskania pozwolenia na budowę ze względu na konieczność np. dostawienia dodatkowej studni 
SK stanowiącej korespondencje pomiędzy kanalizacją LubMAN a kanalizacją dzierżawioną od innego operatora. W tej sytuacji dokumentacja projektowa (projekt budowlany) winna być wtedy wykonana w 4 egz. składających się z następujących  elementów:

      - część opisowa,

      - część rysunkowa,

      - informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia,

      - kosztorys inwestorski,

      - przedmiar robót,

      - specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych,

      - wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia towarzyszące,

      - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

      - wypisy z rejestru gruntów.

    - Dokumentacja powinna zostać opracowana i dostarczona Inwestorowi w wersji drukowanej (4 egz.) oraz elektronicznej.

    - Dokumentacja projektowa zostanie poddana kontroli Zamawiającego w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym.

  - Wymagania ogólne:

    - Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odbyć się w następujących etapach:

      - Wykonanie projektu – do 60 dni.

      - Uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy) – niezwłocznie po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu.

      - Realizacja prac budowlanych, technicznych/odbiór – do 30 listopada 2018 r.

    - Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

      - organizacji robót budowlanych,

      - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

      - ochrony środowiska,

      - warunków bezpieczeństwa pracy,

      - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

      - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

      - zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

  - Wymagania szczegółowe:

    - Złącze kablowe miejskiej, akademickiej sieci LubMAN przy ul. Pierwszej Armii W.P.

Wykonanie projektu i budowę złącza światłowodowego przy budynku ul. Żołnierzy Niepodległej 3. Z budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3  należy wycofać kable 8g5  i 8g4j do najbliższej studni Orange a następnie połączyć je w nowej mufie światłowodowej wraz z istniejącym światłowodem 8g4j. Po wykonaniu złączy w mufie należy usunąć z kanalizacji Orange następujące okablowanie:

- 8g4j wraz z rura wtórną na trasie Izba Skarbowa – Pl. Litewski 5. Długość 300 m,

- 18g6j + 6g42j wraz z rurą wtórną na trasie Izba Skarbowa – Niecała/Radziwiłłowska. Długość 350 m,

- 4g5 + 12j12g5 z rura wtórną  Izba Skarbowa – Spokojna 1 – UW. Długość 500m,

- 8g6j oraz 8g4g wraz z rura wtórna na trasie Marii Skłodowskiej-Curie 1 serwerownia 1 piętro – Radziszewskiego 17. Długość 450m,

- 8g6j wraz z rura wtórną na trasie Radziszewskiego 17 – Czwartaków 13.  Długość 550m,

- 8jd  na trasie Radziszewskiego/Sowińskiego – Weteranów 18. Długość 300m.

    - Sieć światłowodowa w relacji Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – węzeł sieci LubMAN przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie:

Budowa kabla światłowodowego 72JM w istniejącej mikrokanalizacji LubMAN od studni teletechnicznej przy budynku ul. Montażowa 3 do węzła LubMAN UMCS w budynku Plac Marii Skłodowskiej-Curie 1 serwerownia 1 piętro. Kabel od strony węzła należy zakończyć przełącznicą światłowodową 1U wyposażoną w 36 kuplerów SC/APC duplex, drugi koniec światłowodu w studni zakończyć zostawiając zapas 30 m. Zamawiający posiada wybudowaną w 2007 r. mikro-kanalizacje MetroJet Novonet DB 7*10X1.0UD w którą należy wprowadzić metodą pneumatyczną mikro-kabel 72 jm. Długość trasy do wdmuchnięcia 5500 m + 200m po budynku Plac Marii Skłodowskiej-Curie 1. Na trasie studnia LubMAN ul. Montażowa 3 – węzeł LubMAN UMCS w budynku Plac Marii Skłodowskiej-Curie dopuszcza się wykonanie max 7 sztuk  złącz kabla światłowodowego uwzględniając 30 metrowe zapasy kabla przy złączu.

Istniejąca mikrokanalizacja składa się z:

    - rury MetroJet Novonet DB 7*10X1.0UD,

    - 17 sztuk studni SKO-2,

    - 15 sztuk złączy ziemnych mikrokanalizacyjnych w postaci obudowa przelotowa MT-OPL+ złączki proste rozłączne MT-ZDI, MT-ZDIT.

Trasę planowanej budowy kabla prezentuje Rys. nr 1.

    - Sieć światłowodowa w relacji Uniwersytet Medyczny przy ul. Karmelicka 7 – węzeł sieci LubMAN w studni przy ul. Staszica 16 w Lublinie:

Wymiana kabla światłowodowego 8G5 na 24 JM od węzła Uniwersytetu Medycznego ul. Karmelicka 7 poziom -1 do mufy światłowodowej  zlokalizowanej w studni Orange ul. Staszica 14a. Nowy kabel 24 JM należy połączyć w studni z istniejącym kablem 48 JM relacji Pl. Litewski – Staszica 16. Na istniejącym kablu światłowodowym 48JM należy zamontować nową mufę światłowodową. Mufa ma być zlokalizowana w studni przy budynku Staszica 14A. Kabel światłowodowy 48JM należy obrać wzdłużnie i wprowadzić do mufy owalnym otworem, a następnie przeciąć białą tubę i zespawać z nowym kablem światłowodowym 24JM z ul. Karmelickiej 7 zgodnie z Rys.nr 2.

W budynku ul. Karmelicka 7 kabel zakończyć w istniejącej skrzyni zapasu .

Trasę przebiegu kabla do wymiany prezentuje Rys. nr 3.

- Informacje dodatkowe:

  - Rysunki:

Rys. nr 1. Schemat rozpływu włukien w mufie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3

Rys. nr 2. Schemat przebiegu mikrokanalizacji, węzeł LubMAN UMCS – ul. Montażowa 3

Rys. nr 3. Schemat rozpływu włukien w mufie przy ul. Staszica 14a

Rys. nr 4. Schemat przebiegu kabla 8G5 w kanalizacji Orange

  - Prognozowane wykorzystanie materiałów/usług związane z realizacją prac budowlanych:

    - Złącze kablowe miejskiej, akademickiej sieci LubMAN przy ul. Pierwszej Armii W.P. w Lublinie:

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mufa światłowodowa kanałowa | szt. | 1 |
| 2 | Spaw światłowodowy | szt. | 12 |
| 3 | Pomiary wykonanej sieci kablowej | szt. | 1 |
| 4 | Dokumentacja | szt. | 1 |

Specyfikacja Mufy światłowodowej

- Konstrukcja 			             okrągła

- Liczba portów wlotu/wylotu               1x61x39mm(owalny) + 4x fi 10mm(okrągłe)

- Min. liczba spawów w mufie		 144 szt.

- Możliwość wielokrotnego  otwarcia

- Zacisk uziemiający

- Komplet tacek pod 144 spawy

    - Sieć światłowodowa w relacji Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – węzeł sieci LubMAN przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie:

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel światłowodowy mikrokanalizacyjny 72JM | m | 7000 |
| 4 | Przełącznica światłowodowa 1U dla 36 kuplerów SC/APC duplex z wyposażeniem | szt. | 1 |
| 5 | Spaw światłowodowy JM | szt. | Max 576 |
| 6 | Pomiary wykonanej sieci kablowej | szt. | 1 |
| 7 | Stelaż zapasu | szt. | Max 7 |
| 8 | Mufa światłowodowa kanałowa | szt. | Max 7 |
| 7 | Dokumentacja | szt. | 1 |

Specyfikacja kabla światłowodowego 72 jm

- Liczba włókien			72

- Typ włókna				G652.D

- Ilość tub aktywnych			6 szt.

- Max. siła naciągu instalacyjnego	750 N

- Max. siła naciągu trwałego		250 N

- Wytrzymałość				1000 N

- Temperatura pracy			od -30 do +60 °C

- Temperatura instalacji		od -5 do +55 °C

- Powłoka zewnętrzna			HDPE

- Materiał wzmacniający		FRP, powłoka zewnętrzna

- Minimalny promień zgięcia		112mm

- Zastosowanie w sieciach mikrokanalizacyjnych

Specyfikacja Mufy światłowodowej

- Konstrukcja 			            okrągła

- Liczba portów wlotu/wylotu              1x61x39mm(owalny) + 4x fi 10mm(okrągłe)

- Min. liczba spawów w mufie		144 szt.

- Możliwość wielokrotnego  otwarcia

- Zacisk uziemiający

- Komplet tacek pod 144 spawy

    - Sieć światłowodowa w relacji Uniwersytet Medyczny przy ul. Karmelicka 7 – węzeł sieci LubMAN w studni przy ul. Staszica 16 w Lublinie:

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mufa światłowodowa kanałowa | szt. | 1 |
| 2 | Kabel światłowodowy 24 JM | m | 300 |
| 3 | Spaw światłowodowy JM | szt. | 24 |
| 4 | Pomiary wykonanej sieci kablowej | szt. | 1 |
| 5 | Dokumentacja | szt. | 1 |

Specyfikacja kabla światłowodowego 24 jm

- Liczba włókien			24

- Typ włókna				G652.D

- Ilość tub aktywnych			2 szt.

- Max. siła naciągu instalacyjnego	2000 N

- Max. siła naciągu trwałego		1000 N

- Wytrzymałość				2000 N

- Temperatura pracy			od -40 do +70 °C

- Temperatura instalacji		od -15 do +55 °C

- Powłoka zewnętrzna			Polietylen PE

- Materiał wzmacniający		Włókno szklane

- Minimalny promień zgięcia		160 mm

- Instalacja w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej

Specyfikacja Mufy światłowodowej

- Konstrukcja 			            okrągła

- Liczba portów wlotu/wylotu              1x61x39mm(owalny) + 4x fi 10mm(okrągłe)

- Min. liczba spawów w mufie		144 szt.

- Możliwość wielokrotnego  otwarcia

- Zacisk uziemiający

- Komplet tacek pod 144 spawy