OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 7500 sztuk blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) oraz 500 sztuk blankietów Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do drukarki EDISecure XID 580i i drukarki EDISecure XID 8600 oraz laminarki Lapis LAMINA 006-DS, pozwalającymi zadrukować i zalaminować 8000 blankietów ELS/ELD zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Specyfikacja techniczna karty elektronicznej Classic TPC HM CC Mifare użytkowanej przez Zamawiającego jako blankiet Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (7500 szt.):

| Parametr: | Opis: |
| --- | --- |
| Wygląd legitymacji: | Rodzaj blankietu i wygląd elektronicznej legitymacji studenckiej określa Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016r. poz. 1554). Rozporządzenie wydano na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.). |
|  | Białe pole po stronie rewersowej musi być położone w stosunku do brzegów karty z dokładnością +/- 0,5 mm. |
|  | Blankiety nie mogą być wygięte, zniekształcone, porysowane oraz sklejone. Laminat po obydwu stronach karty musi płynnie przykrywać wszystkie zniekształcenia powierzchni – zwłaszcza w miejscu wprasowywania chipów. |
| Karta ELS: | Karta procesorowa musi posiadać interfejsy: stykowy – określony w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci co najmniej 67 kilobajty; bezstykowy – określony w normie ISO/IEC 14443 dla kart typu A, o pojemności co najmniej 1 kilobajta. |
|  | Karty wykonane muszą być z materiału nie ulegającemu odkształceniu i/lub rozwarstwieniu o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373. |
|  | Sposób wykonania kart ELS określa Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016r. poz. 1554). Rozporządzenie wydano na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.). |
|  | Karta ELS musi mieć możliwość pełnienia roli: karty kontroli dostępu poprzez wykorzystanie modułu bezstykowego Philips Mifare @ Standard MF1 S50 IC; karty miejskiej poprzez wykorzystanie modułu bezstykowego Philips Mifare @ Standard MF1 S50 IC; karty kontroli logowania do stacji roboczych lub kiosków informacyjnych poprzez wykorzystanie modułu stykowego karty ELS; karty bibliotecznej poprzez wykorzystanie modułu stykowego lub modułu bezstykowego Philips Mifare @ Standard MF1 S50 IC oraz oprogramowania Elektroniczny Identyfikator Biblioteczny. |
| Interfejs stykowy: | Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji części stykowej karty z infrastrukturą informatyczną muszą mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4. |
|  | Polecenia realizowane przez kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania muszą być zgodne z normą ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9 oraz ISO/IEC 7816-15. |
|  | System operacyjny z maszyną wirtualną Java (JavaCard) w wersji 2.1 lub wyższej, zapewniający wieloaplikacyjność, obsługujący część stykową i w przypadku karty dualnej interfejs bezstykowy karty, umożliwiający wprowadzanie obiektów (aplikacji, plików) w bezpiecznym środowisku jest zgodny ze standardem Global Platform Card Specification w wersji 2.0.1 lub wyższej. |
|  | Blankiet musi być gotowy do stosowania jako kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – Załącznik II Wymogi dla kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu elektronicznego -, na które powołuje się Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1579), w szczególności posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów zgodności: ITSEC v 1.2 dla poziomu E3 z minimalną siłą mechanizmów zabezpieczających, określoną jako „wysoka”, albo poziomu bezpieczniejszego; norma FIPS PUB 140 Security Requirements for Cryptographic Modules, wydana przez National Institute of Standards and Technology dla poziomu 3 albo bezpieczniejszego; norma ISO/IEC 15408 – Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security, wydana przez International Organization for Standardization dla poziomu EAL4 albo bezpieczniejszego. |
|  | Blankiet ELS jako komponent techniczny musi spełniać następujące wymagania: dostęp do klucza prywatnego zapisanego na karcie możliwy jest wyłącznie przez wbudowany koprocesor kryptograficzny karty; wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego są wykonywane na karcie; użycie klucza prywatnego następuje tylko po podaniu kodu PIN karty ELS przez jej właściciela; generowanie kluczy kryptograficznych o długości co najmniej 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256 szyfrowanie i deszyfrowanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa algorytmów DES, 3DES; (ECB, CBC), AES; karta jest przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie. Ilość certyfikatów możliwych do umieszczenia na karcie ograniczona jest jedynie pojemnością karty; karta przygotowana do niezależnej i oddzielnej realizacji operacji: składania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatu niekwalifikowanego (MS CSP, PKCS#11); składania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego; sprzętowego zabezpieczenia komputera (za pomocą osobnej aplikacji): wyjęcie karty z czytnika – zablokowanie dostępu do komputera, włożenie karty do czytnika i podanie kodu PIN - odblokowanie dostępu do komputera; system operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1; zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890); DAP zgodne z Global Platform 2.1 (PK-Based); obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS. |
| Interfejs bezstykowy | Część bezstykowa musi być wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A. Sposób komunikacji części bezstykowej karty z infrastrukturą informatyczną musi być zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności. |
| Kompatybilność | Zaoferowane blankiety ELS muszą być zgodne (kompatybilne) z zainstalowanym na Uczelni Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A., przy czym Zamawiający dopuszcza różne rodzaje blankietów kart produkowanych przez różnych producentów i inne rozwiązania równoważne pod warunkiem dostosowania wymienionego wyżej systemu do proponowanego przez Wykonawcę innego rozwiązania w ramach oferowanej ceny. |

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS musi być zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej. Zamawiający żąda próbki blankietu  Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (zgodnie z ust. 4 Zaproszenia do składania ofert) do testów mających na celu sprawdzenie kompatybilności oferowanych blankietów z używanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A.

- Specyfikacja techniczna karty elektronicznej Classic TPC HM CC Mifare użytkowanej przez Zamawiającego jako blankiet Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej (500 szt.):

| Parametr: | Opis: |
| --- | --- |
| Wygląd legitymacji: | Rodzaj blankietu i wygląd elektronicznej legitymacji doktoranta określa Załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017r. poz. 1696 z dnia 2017.09.05, rozporządzenie wydano na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, z późn. zm.). |
|  | Białe pole po stronie rewersowej jest położone w stosunku do brzegów karty z dokładnością +/- 0,5 mm. |
|  | Blankiety nie mogą być wygięte, zniekształcone, porysowane oraz sklejone. Laminat po obydwu stronach karty płynnie przykrywa wszystkie zniekształcenia powierzchni – zwłaszcza w miejscu wprasowywania chipów. |
| Karta ELD: | Karta procesorowa posiada interfejsy: stykowy – określony w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci co najmniej 67 kilobajtów; bezstykowy – określony w normie ISO/IEC 14443 dla kart typu A, o pojemności co najmniej 1 kilobajt. |
|  | Karty wykonane są z materiału nie ulegającemu odkształceniu i/lub rozwarstwieniu o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373. |
|  | Sposób wykonania kart ELD określa Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, Dz. U. z 2017r. poz. 1696 z dnia 2017.09.05. rozporządzenie wydano na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, z późn. zm.). |
|  | Karta ELD musi mieć możliwość pełnienia roli: karty kontroli dostępu poprzez wykorzystanie modułu bezstykowego Philips Mifare @ Standard MF1 S50 IC; karty miejskiej poprzez wykorzystanie modułu bezstykowego Philips Mifare @ Standard MF1 S50 IC; karty kontroli logowania do stacji roboczych lub kiosków informacyjnych poprzez wykorzystanie modułu stykowego karty ELD; karty bibliotecznej poprzez wykorzystanie modułu stykowego lub modułu bezstykowego Philips Mifare @ Standard MF1 S50 IC oraz oprogramowania Elektroniczny Identyfikator Biblioteczny. |
| Interfejs stykowy: | Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji części stykowej karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4. |
|  | Polecenia realizowane przez kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z normą ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9 oraz ISO/IEC 7816-15. |
|  | System operacyjny z maszyną wirtualną Java (JavaCard) w wersji 2.1 lub wyższej, zapewniający wieloaplikacyjność, obsługujący część stykową i w przypadku karty dualnej interfejs bezstykowy karty, umożliwiający wprowadzanie obiektów (aplikacji, plików) w bezpiecznym środowisku jest zgodny ze standardem Global Platform Card Specification w wersji 2.0.1 lub wyższej. |
|  | Blankiet musi być gotowy do stosowania jako kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – Załącznik II Wymogi dla kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu elektronicznego -, na które powołuje się Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1579), w szczególności posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów zgodności: ITSEC v 1.2 dla poziomu E3 z minimalną siłą mechanizmów zabezpieczających, określoną jako „wysoka”, albo poziomu bezpieczniejszego; norma FIPS PUB 140 Security Requirements for Cryptographic Modules, wydana przez National Institute of Standards and Technology dla poziomu 3 albo bezpieczniejszego; norma ISO/IEC 15408 – Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security, wydana przez International Organization for Standardization dla poziomu EAL4 albo bezpieczniejszego. |
|  | Blankiet ELD jako komponent techniczny spełnia następujące wymagania: dostęp do klucza prywatnego zapisanego na karcie możliwy jest wyłącznie przez wbudowany koprocesor kryptograficzny karty; wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego są wykonywane na karcie; użycie klucza prywatnego następuje tylko po podaniu kodu PIN karty ELD przez jej właściciela; generowanie kluczy kryptograficznych o długości co najmniej 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256 szyfrowanie i deszyfrowanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa algorytmów DES, 3DES; (ECB, CBC), AES; karta jest przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie. Ilość certyfikatów możliwych do umieszczenia na karcie ograniczona jest jedynie pojemnością karty; karta przygotowana do niezależnej i oddzielnej realizacji operacji: składania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatu niekwalifikowanego (MS CSP, PKCS#11); składania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego; sprzętowego zabezpieczenia komputera (za pomocą osobnej aplikacji): wyjęcie karty z czytnika – zablokowanie dostępu do komputera, włożenie karty do czytnika i podanie kodu PIN - odblokowanie dostępu do komputera; system operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1; zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890); DAP zgodne z Global Platform 2.1 (PK-Based); obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS. |
| Interfejs bezstykowy | Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A. Sposób komunikacji części bezstykowej karty z infrastrukturą informatyczną jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności. |
| Kompatybilność | Proponowane blankiety ELD muszą być zgodne (kompatybilne) z zainstalowanym na Uczelni Systemem Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A. W przypadku dostarczenia równoważnych blankietów ELD a niekompatybilnych z oprogramowaniem OPTIcamp firmy OPTeam S.A. Wykonawca zobowiązuje się dostosować na swój koszt ww. oprogramowanie do współpracy z zaproponowanymi w toku postępowania blankietami ELD. |

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELD musi być zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej. Zamawiający żąda próbki blankietu  Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej (zgodnie z ust. 4 Zaproszenia do składania ofert) do testów mających na celu sprawdzenie kompatybilności oferowanych blankietów z używanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Systemem Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A.

- Specyfikacja techniczna materiałów eksploatacyjnych:

  - Wykonawca dostarcza materiały eksploatacyjne do drukarki EDISecure XID 580i oraz do drukarki EDISecure XID 8600 na zadruk 8000 blankietów ELS/ELD:

- 6 szt. folii retransferowej (do drukarki EDISecure XID 580i) - EDISecure XID Re-transfer FILM na 1000 wydruków każda – nr katalogowy (part number) DIC 10085;

- 2 szt. folii retransferowej (do drukarki EDISecure XID 8600) - EDISecure XID Re-transfer FILM na 1000 wydruków każda – nr katalogowy (part number) DIC 10319;

- 8 szt. folii kolorowej – EDISecure XIDi Color Ribbon 4 COLOR PANELS Y,M,C,K. na 1000 wydruków każda – nr katalogowy (part number) DIC 10216;

  - Wykonawca dostarcza materiały eksploatacyjne do laminarki Lapis LAMINA 006-DS na laminację jednostronną 8000 blankietów  ELS/ELD:

- 31 szt. folii do laminarek Lapis LAMINA 006-DS na 255 laminowań każda – folia musi mieć otwór na chip.