Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa projektora multimedialnego” (PU/19-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| projektor multimedialny - 2 sztuki | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | projektor multimedialny - 2 sztuki jasność- min. 3300 lumenów, kontrast: min. 15000:1, technologia obrazu : DLP, żywotność: min. 10000 godzin, Smart Save rozdzielczość projektora: min. 800 x 600 px, odległość od ekranu: 1,2 - 13 m, obsługiwane standardy wideo: min. 480 i / p, 576 i / p, 720 i / p, 1080 i / p, złącza: min. D-Sub, composite (CVBS), 2 x HDMI, audio mini-jack, S-video, RS-232C, 1 x USB 2.0 przekątna obrazu min. 30- 300 cali wymiary (wys./szer./dł.) - 335 x 100 x 245 waga: max. 2,4 kg głośniki 1 x 2 W zasilanie: sieciowe, jasność obiektywu f/2.5, głośność standard/głośność ECO: max. 32 dB jasność ANSI: min. 3300 lumenów |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |