Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej szacuje, iż w okresie trzech lat realizacji usług, 
w ramach dostawy sukcesywnej:

- przedłuży ważność, na okres kolejnych 2 lat, około 172 szt. (prognoza) certyfikatów kwalifikowanych (w oparciu o nowe lub obecnie używane karty kryptograficzne),

- zamówi około 99 szt. (prognoza) nowych certyfikatów kwalifikowanych z terminem ważności 2 lata, wraz z kartami kryptograficznymi oraz czytnikiem kart kryptograficznych opartym na standardzie USB (tzw. token USB) lub bez czytnika.

Do dnia 31 sierpnia 2018 r. obsługą certyfikatów Zamawiającego zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z lokalnym oddziałem w Lublinie. W związku z tym w ofercie należy przewidzieć ew. koszty przedłużenia lub zastąpienia certyfikatów wydanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową do momentu upływu terminu 31 sierpnia 2018 r., a których ważność może zakończyć się w okresie obowiązywania umowy z Wykonawcą.

Ze względu na fakt, iż większość certyfikatów kwalifikowanych służy Zamawiającemu do przedłużania ważności elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranta, certyfikat kwalifikowany musi umożliwiać, w zależności od przeznaczenia, umieszczenie w swojej strukturze wpisu: „osoba upoważniona do wystawiania legitymacji studenckiej” lub „osoba upoważniona do wystawiania legitymacji doktoranta”.

Zamawiający nie dopuszcza w ramach realizacji przedmiotu umowy dokonywania przedpłat za wydawane certyfikaty oraz zawierania umów indywidualnych z każdym posiadaczem elektronicznego certyfikatu.

Zamawiający dopuszcza przedłużanie ważności certyfikatów przez Internet („online”).

Zamawiający wymaga dostarczenia działającego certyfikatu w ciągu 2 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletnego zamówienia niezbędnego do jego wygenerowania.

Oferta powinna zwierać wszystkie koszty związane z obsługą formalnoprawną i logistyczną procesu wydawania i nieważnienia certyfikatów.

Szczegółowe parametry prezentuje poniższa tabela:

| Element: | Opis: |
| --- | --- |
| Certyfikat: | Certyfikat kwalifikowany musi być ważny przez co najmniej 1 rok. |
|  | Certyfikat niekwalifikowany musi być ważny co najmniej 1 rok. |
|  | Certyfikat kwalifikowany i certyfikat niekwalifikowany muszą być przechowywane w pamięci karty kryptograficznej. |
|  | Dostawca usług certyfikacyjnych musi być kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne wpisanym do stosownego rejestru określonego w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) i towarzyszącym im rozporządzeniom wykonawczym. |
| Czytnik kart kryptograficznych: | Zgodność ze standardem PC/SC. |
|  | Obsługa kart procesorowych zgodnych z normami ISO 7816-1, ISO 7816-2, ISO 7816-3, ISO 7816-4. |
|  | Obsługa kart identyfikacyjnych formatu ID-1 zgodnych z normą ISO/IEC 7810. |
|  | Obsługa protokołów T=0 i T=1. |
|  | Wytrzymałość, co najmniej 100 000 włożeń kart. |
|  | Obsługa w systemach operacyjnych: MS Windows XP/Vista/7/8/10, opcjonalnie Linux. |
|  | Zamawiający dopuszcza dostarczenie tokenów USB pełniących funkcje czytnika kart kryptograficznych, z zastrzeżeniem, iż muszą spełniać wymogi określone w niniejszym dokumencie. |
| Karta kryptograficzna: | Karta kryptograficzna wraz z programowaniem do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego musi być zgodna z wymogami ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) i towarzyszącym im rozporządzeniom wykonawczym. |
|  | Karta kryptograficzna musi być zgodna z normami ISO 7816-1, ISO 7816-2, ISO 7816-3, ISO 7816-4. |
|  | Karta kryptograficzna musi posiadać pamięć nie mniejszą niż 64 kilobajty. |
|  | Karta kryptograficzna musi umożliwiać przechowywanie w swojej pamięci jednej pary kluczy prywatnych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego zgodnego z ustawą o podpisie elektronicznym wraz z certyfikatem kwalifikowanym oraz minimum dwóch par kluczy kryptograficznych dla certyfikatów niekwalifikowanych wraz z certyfikatami, chronionych oddzielnymi kodami PIN dla każdej pary kluczy. |
|  | Karta kryptograficzna musi zapewniać wsparcie dla standardów przemysłowych (PKCS#11, #15, MS CAPI, PC/SC). |
|  | Karta kryptograficzna musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie kluczy kryptograficznych RSA o długości co najmniej 2048 bitów. |
|  | Wykonawca dostarcza kartę kryptograficzną wraz z oprogramowaniem zarządzającym certyfikatami kwalifikowanym i niekwalifikowanym zapisanymi na karcie kryptograficznej. Dostarczone oprogramowanie musi zapewnić obsługę kart kryptograficznych w systemach operacyjnych MS Windows XP/Vista/7/8/10, opcjonalnie Linux. |
|  | W przypadku dostarczenia tokenów USB pełniących funkcje czytnika kart kryptograficznych Wykonawca musi zapewnić karty kryptograficzne kompatybilne z ww. rozwiązaniem, z zastrzeżeniem, iż muszą spełniać wymogi określone w niniejszym dokumencie. |
| Oprogramowanie: | Wykonawca dostarcza oprogramowanie które musi umożliwiać składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz współpracować z systemem elektronicznej legitymacji studenckiej i doktoranta OPTICamp dostarczanym przez firmę OPTEAM S.A. zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696) i ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). W przypadku stwierdzenia braku współpracy z w/w oprogramowaniem OPTICamp dostarczanym przez firmę OPTEAM S.A. wykonawca musi dostosować na swój koszt usługi certyfikacji do współpracy z w/w systemem lub system do współpracy z usługą certyfikacji. |