Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu audiowizualnego i komputerowego do ACK Chatka Żaka”

(PUK/01-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa konwertera z kamerami studyjnymi i pulpitem

| Konwerter z kamerami studyjnymi i pulpitem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Konwerter wideo 4K SDI/HDMI – 1 szt.: - profesjonalny konwerter wideo, który musi umożliwiać przetwarzanie i konwersję sygnałów UHD (3840x2160) na cztery różne strumienie wysokiej jakości, w rozdzielczości aż do Full HD , musi zawierać kompletne oprogramowanie oraz musi mieć możliwość podłączenia do niego poprzez LAN komputer z aplikacją - interfejs użytkownika oraz wsparcie z wykorzystaniem platformy typu DV Link - minimum dwa niezależne kanały konwersji do podłączenia dwóch źródeł sygnałów 4 K pracujących równolegle i niezależnie pozwalający przetwarzać sygnał do minimum 8 wyjść 3G-SDI - konwersja sygnałów jednocześnie z minimum dwóch wejść video w rozdzielczościach do UHD (3840x2160) - obsługa źródeł sygnałów w postaci minimum SDI, HDMI, DP - sygnały wyjściowe (min. 8 kanałów) tworzone poprzez wskazanie obszaru aktywnego dla danego kanału z przestrzeni sygnałów wejściowych urządzenia przy pomocy aplikacji zainstalowanej na komputerze połączonym z konwerterem przez sieć LAN - definicja obszaru, który będzie określał treść wyjścia przez zaznaczenie prostokąta na podglądzie multiviewer dla każdego z kanałów na tle sygnału z wejścia urządzenia - skalowanie sygnału z pełnej rozdzielczości 4K do Full HD dla jednego z kanałów, jak również skalowanie w górę i w dół (zoom) dla wszystkich pozostałych wyjść - obszar na wyjściu (umiejscowienie każdego prostokąta) może być funkcją zmienną czyli w ciągłym ruchu - zakres tych zmian i pozycje krańcowe definiowane w aplikacji. - minimum 8 wyjść SDI (2 x 4 lub 1 x 8) - podgląd i konfiguracja przez dwa wyjścia multiviewer HDMI - tworzenie ściany video poprzez multiplikację sygnału z jednego lub dwóch źródeł 4K - możliwość zdefiniowania w każdym kanale 4 obszarów wg których sygnał wejściowy jest rozdzielony na 4 różne wyjścia. Rozdzielenie może być realizowane przez oznaczenie 4 różnych okien A,B,C i D. Każdy oznaczony obszar zostaje przesłany do odpowiedniego wyjścia. Dla każdego obszaru musi być możliwość zdefiniowania niezależnej animacji, jej rozmiaru i pozycji początkowej i końcowej każdego obszaru. Dla każdych ustawień musi być możliwe zdefiniowanie trybu animacji. pojedyncze przejście od punktu Start do punktu Stop ping-pong – cykliczne przejście w sekwencji Start-Stop-Stop-Start pętla – cykliczne przejście Start-Stop-Start-Stop podgląd w czasie rzeczywistym dla wybranego wyjścia: podgląd – podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich czterech obszarów w pozycji Start podgląd animacji – podgląd wybranego obszaru A,B,C lub D w czasie rzeczywistym w pozycjach Start, pozycja aktualna i Stop podgląd Quad – podgląd wyjścia czterech obszarów w czasie rzeczywistym pełny podgląd – podgląd wszystkich obszarów |
|  | Kamera studyjna 4K Ultra HD (body) – 2 szt.: - kamera studyjna 4 K o rozdzielczości Ultra HD musi pracować w formatach wideo HD i Ultra HD, które można w pełni kontrolować za pomocą przełącznika sterującego SDI - wyjścia 6G-SDI - wbudowany korektor kolorów - interkom - sygnalizacja Tally - wyjście sterujące PTZ - wbudowane mikrofony - adaptowalny uchwyt do mocowania MFT - wyjście sterujące obiektywem B4 - efektywny rozmiar czujnika: minimum 13,056 mm x 7,344 mm - rozdzielczość: minimum 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720 - mocowanie obiektywu: aktywne mocowanie typu MFT - kontrola obiektywy: przesłona, ostrość, powiększanie obsługiwanych obiektywów. Zdalna kontrola ostrości za pomocą złącza rozszerzeń lub oprogramowania podczas korzystania z kompatybilnych obiektywów - wejścia wideo: minimum 1 x SDI, 1 x monitorowanie HDMI - formaty SDI: minimum 1.5 G, 3 G, 6 G - wyjście audio SDI: obsługa 2-kanałowego dźwięku osadzonego w strumieniu SDI - wyjście wideo HDMI: minimum 1 x wyjście HDMI typu A - wyjścia audio HDMI: minimum 2 kanały 48 kHz i 24 bity - port rozszerzenia: złącze szeregowe obsługujące następujące funkcje: - wejścia: minimum wejście zasilania, wejście LANC, 1 x wejście wejściowe S.Bus, wyjście PTZ, wyjście sterujące obiektywem B4 - analogowe wejście audio: minimum 1 x jack 3,5 mm, mikrofon lub poziom linii - analogowe wyjście audio: minimum 1 x 3,5 mm gniazdo słuchawkowe, musi obsługiwać mikrofon iPhone’a do rozmów - wejście referencyjne: minimum tri-Sync lub Black Burst na złączu rozszerzeń - pilot: zdalne sterowanie przez SDI lub poprzez port rozszerzenia za pomocą LANC lub S. Bus - interfejs komputerowy; port USB Mini-B do aktualizacji oprogramowania i konfiguracji - mikrofon: zintegrowany mikrofon stereo - standardy wideo HD: minimum 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94 i 1080i60 - standardy wideo Ultra HD: minimum 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97 i 2160p30 - zgodność z SDI: minimum SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE 2081-1 SDI Audio Sampling: standardowa częstotliwość próbkowania 48 kHz i 24-bitowa - sterowanie: minimum 5 przycisków sterujących w tym: Set, Up, Down, Menu i Power - kontrola zewnętrzna: oprogramowanie dedykowane, złącze rozszerzeń z LANC, S.Bus i PWM dla sterowania obiektywem i innymi ustawieniami - korektor koloru: YRGB - tally: minimum 1 x dla talentu - interkom: minimum 2 kanały zaembowane w SDI - dołączone oprogramowanie: konfiguracja kamery - system operacyjny: minimum macOs 10.12 Sierra, macOS High Sierra 10.13 lub nowszy, Windows 8.1 lub Windows 10 - zasilacz: 1 x zewnętrzny zasilacz 12V, akumulator litowo-jonowy - żywotność baterii: minimum 70 minut - w komplecie z każdą kamerą: kabel rozszerzający, akumulator (2 szt.), zasilacz 12V A, konwerter obiektywu Canon EFS do MFT oraz karta SD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi |
|  | Pulpit sterujący zewnętrzny (1 szt.) musi współpracować z oferowanym kontrolerem oraz musi umożliwiać wybór zaznaczanych obrazów |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy na cały komplet |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

część 2 : dostawa kamery

| Kamera | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Kamera: - profesjonalna kamera 4K DCI 4K (kino 4K0 na 24p, UHD 4K z prędkością do 60p, a FHD do 120P - przełączany format ramki 59.94 i 50 Hz - musi być wyposażona w zintegrowany obiektyw z 20-krotnym zoomem optycznym i 1-calowa matrycą - rejestracja w DCI 4K, UHD i HD w MOV, MP4 - rejestracja HD w formacie AVCHD - 16-osiowa funkcja korekcji kolorów - podwójne gniazda XLR z zasilaniem Phantom, generowanie kodu czasu SMPTE, ustawienia gamma dla ośmiu różnych scenariuszy oraz pierścienie sterowania manualnego dla przysłony, zoomu i ostrości - dwa gniazda SD z funkcją jednoczesnego nagrywania w UHD i HD - przechodzenie nagrania z jednego gniazda karty na drugie, gdy karta się zapełnia - nagrywanie w tle (ciągle nagrywanie na jednej karcie, podczas uruchamiania i zatrzymywania nagrywania na drugiej karcie) - optyczna stabilizacja obrazu - podczas fotografowania w rozdzielczości HD 5-osiowa hybrydowa stabilizacja obrazu - zoom cyfrowy: minimum 2x, 5x, i 10x - konfigurowalny automatyczny fokus - ustawienie do minimum trzech zaprogramowanych pozycji ostrości - minimum czteropozycyjny filtr ND (minimum OFF, 1/4ND, 1/16ND, 1/64 ND) optyczne koło filtrów o neutralnej gęstości - minimum 3-pozycyjny przełącznik wzmocnienia z ustawieniami L, M i H z możliwością przypisania do każdego ustawienia wartość wzmocnienia 0, +3, +6, +9, +12 i + 18 dB - możliwość ustawienia wzmocnienia na wartości +24 dB i + 30dB za pomocą przycisku użytkownika - minimum trzy wartości (A/B/Preset) balansu bieli wybierane za pomocą funkcji automatycznego śledzenia bieli - format zapisu AVCHD z obsługa trybu PH - liniowy zapis PCM dla dźwięku nieskompresowanego, 16-bitowe, liniowe PCM 2-kanalowe cyfrowe nagrywanie dźwięku z trybem PH, dwukanałowe nagrywanie dźwięku Dolby Digital - nagrywanie w sposób ciągły na dwóch kartach SD/SDHC/SDXC (do minimum 64 GB) - złącze wejściowego/wyjściowego TC (wyjście wideo) do synchronizacji (BNC) - kolorowy wizjer OLED - monitor LCD min. 3,5” z możliwością obrazowania funkcji - lampka Tally - dwa poziomy zebry od 50% do 105% (w 5% krokach) - zdalne sterowanie przysłoną, ostrością, Rec Start/Stop i funkcjami indeksu - Przetwornik obrazu: matryca 1-Chip 1” efektywna rozdzielczość: minimum 9,36 MP minimalne oświetlenie: 0,2 luksa przy 1/1/2 prędkość migawki zakres balansu bieli: minimum 2 000 do 15 000K - Obiektyw: ogniskowa: minimum 8,8 do 176 mm 35 mm równoważna długość ogniskowej: minimum 24 do 480 mm współczynnik zoomu optycznego: 20x minimalna odległość ogniskowania: 3,3”/1,0 m rozmiar filtra: 67 mm - Aparat fotograficzny: prędkość migawki: minimum 1/1/2 do 1/1/8000 sek. wbudowany filtr ND: mechaniczne koło filtra z 2 stopami (1/4), 3 stopami (1/8), 4 stopami (1/16) filtrami ND wbudowany mikrofon nośniki nagrywania: minimum 2 x gniazda kart SDXC UHS-I - Zapis: systemy transmisji: NTSC, PAL tryby nagrywania MP4: minimum 4096x2160 (100 Mb/s), 3840 x 2160 (200 Mb/s), 1920 x 1080 (200 Mb/s) zmienne szybkości ramki: minimum 1080p30: 2 do 60 fps, 1080p50: 2 do 50 fps, 1080p30: 120 fps 1080p25:100 fps nagrywanie dźwięku: 2 kanalowy 16-bitowy 48 kHz - Załącza wideo minimum : 1 x BNC (3G-SDI) wyjście 1 x 1/8” 93,5 mm) wyjście TRRS A/V (kompozytowe) 1 x HDMI (HDMI 2.0) wyjście 1 x 1/8” (3,5 mm) wyjście A/V TRRS - Złącza audio minimum: 2 x 3-Pin XLR Mic/Line Level (+48 V Phantom Power) wejście 1 x 1/8” (3,5 mm) wyjście słuchawkowe stereo - Inne wejścia/wyjścia minimum: 1 x BNC Kod czasowy wejście/wyjście 1 x USB Typ-A 1 x USB Micro-B - Wyświetlacz: typ: LCD rozmiar ekranu: minimum 3,5” rozdzielczość ekranu: minimum 1 150 000 punktów - Wizjer elektroniczny: typ wyświetlacza: OLED rozmiar ekranu: minimum 0,39” rozdzielczość: minimum 2 360 000 punktów - Zasilanie: złącza zasilania: minimum 1 x wyjście (11,4 do 12,6 VDC) - Wymagane dostarczenie z kamerą: akumulatora litowo-jonowego 2 szt. ładowarki do akumulatorów zasilacza sieciowego zestawu uchwytów mikrofonowych osłony wizjera osłony obiektywu mocowanie kamery do głowicy kabla AC torby transportowej |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

część 3: dostawa tabletu z wyposażeniem

| Tablet z wyposażeniem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Tablet: - pamięć: minimum 512 GB - wyświetlacz: multi-touch o przekątnej minimum 12,9 cala z podświetleniem LED - przyciski i złącza: gniazdo słuchawkowe 3,5 mm audio: minimum 4 głośniki czytnik linii papilarnych złącze Lightning tacka na kartę nano-SIM regulacja głośności dwa mikrofony - rozdzielczość: minimum 2732 na 2048 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi) - technologia ProMotion lub równoważna - wyświetlacz z szeroką gamą kolorów (P3) - wyświetlacz z czujnikiem oświetlenia - powłoka oleofobowa odporna na odciski palców - pełna laminacja wyświetlacza - powłoka antyodblaskowa - procesor o architekturze 64-bitowej - wbudowany koprocesor - aparat minimum 12-megapikselowy - światło przysłony: f/1.8 - cyfrowy zoom do minimum 5x - optyczna stabilizacja obrazu - sześcioelementowy obiektyw - flesz z minimum 4 diodami LED - panorama (do 63 megapikseli) - osłona obiektywu ze szkła szafirowego - matryca BSI - hybrydowy filtr IR - autofokus z dodatkowym czujnikiem obrazu - ustawianie ostrości stuknięciem - stabilizacja obrazu - wykrywanie twarzy i postaci - kontrola ekspozycji - redukcja szumu - tryb Auto HDR dla zdjęć - automatyczna stabilizacja obrazu - tryb zdjęć seryjnych - tryb samowyzwalacza - dodawanie geoznaczników do zdjęć - nagrywanie wideo 4K z częstością minimum 30 kl./s - nagrywanie wideo HD 1080p z częstością minimum 30 kl./s lub 60 kl./s - nagrywanie wideo HD 720p z częstością minimum 30 kl./s - optyczna stabilizacja obrazu podczas nagrywania wideo - wideo w zwolnionym tempie w jakości 1080p z częstością minimum 120 kl./s w jakości 720p z częstością minimum 240 kl./s - wideo poklatkowe ze stabilizacja obrazu - filmowa stabilizacja obrazu wideo (1080p i 720p) - wideo z ciągłym autofokusem - wykrywanie twarzy i postaci - redukcja szumu - możliwość robienia zdjęć minimum 8 MP podczas nagrywania wideo 4K - powiększanie obrazu podczas odtwarzania - dodawanie geoznaczników do wideo - aparat przedni HD - zdjęcia o rozdzielczości minimum 7 MP - nagrywanie wideo HD 1080p - światło przysłony f/2.2 - auto HDR - matryca BSI - wykrywanie twarzy i postaci - automatyczna stabilizacja obrazu - tryb zdjęć seryjnych - kontrola ekspozycji - tryb samowyzwalacza - wideorozmowy - rozmowy audio - dźwięk przedni - dwa mikrofony do rozmów, rejestrowania dźwięku i materiałów wideo - WiFi (802.11a/b/g/n/ac); dwa zakresy 92,4 GHz i 5 GHz), HT80 z MIMO - technologia Bluetooth 4.2 - UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850,900,1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) - CDMA EV-DO wersja A i wersja B (800, 1900 MHz) - LTE Advanced (pasma 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,38,39,40,41) 4 - kompas cyfrowy - żyroskop trójosiowy - przyspieszeniomierz - barometr - czujnik oświetlenia zewnętrznego - ochrona danych osobowych w aplikacjach - wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności minimum 41 Wh (do wielokrotnego ładowania) - do minimum 10 godzin przeglądania internetu przez siec WiFi, oglądania filmów lub słuchania muzyki - ładowanie przez zasilacz lub przewód USB podłączony do komputera - system operacyjny iOS 11 lub równoważny - obsługiwane formaty audio: AAC (od minimum 8 do 320 Kb/s), Protected AAC , HE-AAC, MP3 (od minimum 8 do 320 Kb/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formaty 2,3 i 4, Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+), Apple Lossless, AIFF i WAV - klonowanie wideo i wyjście wideo: maksymalnie 1080p przez przejściówkę - obsługa formatów Dolby Vision i HDR 10 - obsługiwane formaty wideo: wideo H.264 do 4K, minimum 30 kl./s, High Profile, poziom 4.2 z dźwiękiem AAC-LC do 160 Kb/s, dźwięk stereofoniczny lub Dolby Audio 48 kHz do 1008 Kb/s, dźwięk stereofoniczny lub wielokanałowy 48 kHz w formatach .m4v, .mp4, .mov; wideo MPEG-4 do 2,5 Mb/s, 640 na 480 pikseli, minimum 30 kl./s, Simple profile z dźwiękiem AAC-LC do 160 Kb/s na kanał, dźwięk stereofoniczny lub Dolby Audio 48 kHz do 1008 Kb/s, dźwięk stereofoniczny lub wielokanałowy 48 kHz w formatach .m4v, .mp4 i .mov; Motion JPEG (M-JPEG) do minimum 35 Mb/s, 1280 na 720 pikseli, minimum 30 kl./s, dźwięk w formacie ulaw, dźwięk stereofoniczny PCM w formacie .avi - rodzaje dokumentów jakie można przeglądać: minimum .jpg, .tiff, .gif (obrazy), .doc, .docx (Microsoft Word), .htm i .html (strony www), .key (Keynote), numbers (Numbers), .pages (Pages), .pdf (podgląd i Adobe Acrobat), .ppt i .pptx (Microsoft PowerPoint), .txt (tekst), .rtf (tekst sformatowany), .vcf (informacje kontaktowe), .xls i .xlsx (Microsoft Excel), .ZIP, ICS - wymagane etui oraz klawiatura do oferowanego tabletu. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |