załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa spirometru dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS”

(PU/23-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Spirometr | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Spirometr: - kolorowy wyświetlacz graficzny LCD TFT minimum 5,7”, z panelem dotykowym i podświetleniem LED - klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna - wbudowana liniowa drukarka termiczna 112 mm z systemem zakładania papieru typu Easy-Load - wbudowany akumulator LI-ION - baza pacjentów z pamięcią minimum 1000 badań - możliwość przeglądu badań z bazy na ekranie aparatu - badania minimum: pojemności życiowej: VC, IC, ERV, TV, MV, FR; natężonej pojemności życiowej wdechowej i wydechowej: FVC, FEV1, FEV6, FEV1%FVC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF, VExt, FIVC, FIVC1, MIF50, maksymalnej wentylacji dowolnej MVV - prezentacja krzywych na ekranie on-line - automatyczna korekcja BTPS - wbudowane czujniki: minimum temperatury, ciśnienia, wilgotności do korekcji BTPS - pomiar ciśnienia w głowicy pneumotachometrycznej - wymiary (DxSxW): maksimum 260 x 200 x 60 mm - zakres pomiaru przepływu: +/- 18 l/s (BTPS) - wyposażenie: głowica pneumotachometryczna - 10 szt., przewód powietrzny – 1 szt., klips na nos – 10 szt., papier do spirometru – 1 rolka, kabel zasilania sieciowego, instrukcja. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |