Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS”

(PUB/64-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa bloku grzewczego z wyposażeniem

| Blok grzewczy z wyposażeniem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Cyfrowy mini blok grzewczy z podgrzewaną pokrywą i wyposażeniem: - wyświetlacz LED temperatury i czasu - zakres temperatur: minimum +5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C - dokładność temperatury: +/- 0,3°C lub lepsza - mikroprocesor z kalibracją temperatury - zakres czasowy; minimum od 1 s do 160 h lub tryb ciągły - podgrzewana pokrywa pomagająca zredukować kondensację pary - możliwość wymiany i dostęp do szerokiego wyboru akcesoriów w postaci wymiennych mini wkładów grzewczych do probówek o pojemności od 0,2 do 50 ml - moc grzewcza: minimum 0,075 kW - wymiary (SxGxW): maksimum 130 x 160 x 130 mm - waga: maksimum 1,3 kg - wyposażenie: wkład kompatybilny z oferowanym blokiem grzewczym (średnica otworu – 11,1 mm, głębokość: 30,5 mm, na probówki 1,5 ml, ilość miejsc: 15 ) |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2 : dostawa mikroskopu z kamerą i wyświetlaczem

| Mikroskop z kamerą i wyświetlaczem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mikroskop cyfrowy ze zintegrowana kamerą i zewnętrznym wyświetlaczem (tablet): - mikroskop laboratoryjny do rutynowych aplikacji z wbudowana kamerą i wymiennym tabletem - stelaż odlewany (jeden element) gwarantujący stabilność pracy - tablet musi być umieszczony na mikroskopie, z możliwością obracania we wszystkich kierunkach - duży otwór za rewolwerem, który może być używany jako uchwyt - oświetlenie P-LED z białą diodą LED - natężenie światła kontrolowane pokrętłem - mikroskop z 10-centymetrowym kablem OTG (micro-B do USB-A), min. 25-centymetrowym kablem USB (micro-B na USB-B), touch penem i klawiaturą - mikroskop musi zawierać oprogramowanie do analizy obrazu oraz funkcję pełnego widoku do szerszego podglądu kamery na żywo - mikroskop musi zawierać akumulator do min. 10 godzin pracy w trybie ciągłego podglądu na żywo z kamery oraz pokrowiec - okular: 10 x/18 - tubus 30° nachylenie, 360° obrót - rewolwer: poczwórny, przyłącze USB (kamera) i OTG - obiektywy: achromatyczny 4 x, 10 x, 40 x, 100 x (olejek immersyjny) - podświetlenie: białe P-LED (3W) - stolik min. 125 x 115 mm (X/Y: min. 70 x 30 mm) - system ogniskowania: współosiowe śruby mikro- i makrometryczne - matryca ½ „5” - obiektywy: Achromatic DIN 4x, A.N. 0,10 szer. 18 mm) Achromatic DIN 10x A.N. 0,25 szer. 7 mm) Achromatic DIN 40x A.N. 0,65 szer. 0,53 mm) Achromatic DIN 100x A.N. 1,25 W.D. 0,13 mm (olejek immersyjny) - wymiary maksymalne: 400 mm (wys.) x 250 mm (szer.) x 300 mm (gł.) - waga: maksimum 7,0 kg - tablet musi posiadać oprogramowanie odpowiednie do prawidłowej obsługi mikroskopu - tablet z systemem operacyjnym Windows 8 lub równoważnym (system równoważny musi zapewnić Użytkownikowi obsługę posiadanego przez Zamawiającego systemu SAP), 32-bit, przekątna ekranu min. 8,9”, rozdzielczość min. 1920 x 1200 full HD, matryca TFT, kolorowy LCD, przechowywanie HDD 16 + 16 GB, wejście i wyjście micro USB-B – micro SD card reader – micro HDMI head-phone, waga: maksimum 500 g, moc 10 W - kamera: cyfrowa, minimum 3,14 MPx, przyłącze: USB 2.0, format: 4/3, rozdzielczość: minimum 2048 x 1536, piksele: 2,2 x 2,2 microna, system auto-man |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa wagi

| Waga | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Waga laboratoryjna: - maksymalna nośność wagi: 110 g - dokładność: 0,1 mg lub lepsza - powtarzalność: 0,1 mg lub lepsza - czas stabilizacji: maksimum 3 sek. - kalibracja wewnętrzna: wbudowany odważnik kalibracyjny - szalka ze stali nierdzewnej: średnica 90 mm - szafka przeciwwiatrowa z odsuwanymi drzwiczkami bocznymi i pokrywa górną - dedykowany wyświetlacz znakowy LCD - klawiatura z opisem w języku polskim - tryby pracy: minimum ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe - jednostki ważenia: minimum mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, grain, N - hak do ważenia podwieszanego - interfejs: RS232 - zasilanie sieciowe: 230 V - waga nielegalizowana |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 4: dostawa inkubatora

| Inkubator | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Inkubator laboratoryjny: - cieplarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza - zakres temperatury roboczej od minimum 5°C powyżej temperatury otoczenia do + 80°C - pojemność robocza: minimum 70 litrów - wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.): minimum 400 x 560 x 330 mm - wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): maksimum 600 x 950 x 520 mm - musi posiadać funkcję wstępnego ogrzania świeżego powietrza wpływającego do komory cieplarki - kominek wentylacyjny - adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcje urządzenia - funkcja samodiagnostyki do oceny błędów - minimum 1 sensor typu pt100 wg normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym - zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni oraz tryb pracy ciągłej - sygnalizacja dźwiękowa zakończenia programu - sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwiającym nastawę temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, pozycję klapy wentylacyjnej z jej graficznym przedstawieniem na wyświetlaczu urządzenia, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym - funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu do momentu, gdy temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości - obsługa sterownika w języku polskim - rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy temperatury oraz temperatury aktualnej 0,1°C - interfejs sieciowy Ethernet do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (możliwość zakupu oprogramowania) - wewnętrzny rejestrator danych - kalibracja układu pomiarowego bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktów temperatury - zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia - certyfikat kalibracji dla +37°C wystawiony przez producenta - podwójne zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu: nastawny elektroniczny ogranicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury mechaniczny ogranicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg DIN 12 880 – wyłącza grzałki po osiągnięciu temperatury 20°C powyżej temperatury nominalnej - sygnalizacja alarmowa – dźwiękowa i wizualna - obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej, niemalowana - tył ze stali ocynkowanej - w pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny) - wewnętrzne drzwi szklane - uchwyt w postaci rurki pionowej na całej wysokości drzwi zewnętrznych do cieplarki, do zamykania i otwierania, umożliwiający wykonanie tych czynności łokciem lub biodrem - łatwe do utrzymania w czystości wnętrze, wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone i wzmocnione prowadnice oraz miejsca na grzałki usytuowane z czterech stron (grzanie w ściankach bocznych, górnej i dolnej) - wymagane dostarczenie minimum 2 półek 9rusztow) ze stali nierdzewnej - możliwość zainstalowania minimum 6 półek - ładowność każdej z półek minimum 20 kg - całkowita ładowność cieplarki: minimum 120 kg - zasilanie 230V 50 Hz |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |