Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa projektora multimedialnego” (PU/28-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| projektor multimedialny - 1 sztuka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | projektor multimedialny - 1 sztuka dane podstawowe typ matrycy - DLP Full HD/HD ready moc lampy - 240 W żywotność lampy (normal) - min. 3500 h żywotność lampy (econom.) - min. 10000 h obraz współczynnik kontrastu - min. 25000:1 rozdzielczość podstawowa - min. full HD (1920 x 1080 ) rozdzielczość maksymalna - min. full HD (1920 x 1080) 3D ready jasność - min. 3400 ANSI lumen format obrazu standardowy / skompresowany - 16:9 / 16:10, 4:3 zoom optyczny / cyfrowy - min. 1,1:1 / brak korekcja pionowa (Keystone) +/- 40 stopni wielkość obrazu - min. 28" - 301" wejścia/wyjścia wejście HDMI - min. 2 wyjście liniowe audio - min. 1 złącze USB - min. 1 informacje użytkowe głośniki - 1 x 10 W pilot - podstawowy parametry fizyczne waga - max. 3 kg głośność (normal) - min. 25 dB wymiary (szer. x wys. x dł.) - max. 320x250x110 mm wyposażenie instrukcja obsługi kabel zasilający |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące, gwarancja na lampę minimum 6 miesięcy lub 1000 h |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |