załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa komory laminarnej do UMCS”

(PU/29-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Komora laminarna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Polipropylenowa komora laminarna BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa: - wymiary zewnętrzne (WxDxH): maksimum 1220 x 800 x 1500 mm (maksimum 2300 mm z podstawą) - przestrzeń robocza (WxDxH): minimum 1130 x 660 x 640 mm - poziom głośności: maksimum 52 dB - oświetlenie LED: minimum 800 LUX - dwa filtry HEPA - panel sterujący minimum 4” - okno z bezpiecznego szkła, sterowane elektrycznie - obudowa z polipropylenu - wnętrze ze stali nierdzewnej - lampa UV - gniazdo elektryczne - podstawa pod komorę - dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika, instalację, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie personelu. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |