Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa czytników e-booków do UMCS” (PU/30-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| czytniki e-booków - 2 sztuki | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | czytniki e-booków - 2 sztuki: ekran od 7 do 8" typu E-ink Carta rozdzielczość - min. 1404 x 1872 @ 300 dpi podświetlenie ekranu - regulowana barwa podświetlenia Poziomy szarości - min. 16 Obsługiwane formaty plików - min. PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, MP3 Interfejs dotykowy Procesor - Dual Core (2x1 GHz) Pamięć RAM - 1 GB Wewnętrzna pamięć flash - min. 8 GB (dostępne dla użytkownika min. ok. 7GB) System operacyjny - od Linux 3.0.35 USB - micro USB Slot SD/MMC - microSD do 32 GB Wyjście słuchawkowe przez adapter Wi-Fi Przeglądarka internetowa - WebKit Akcelerometr - (automatyczne dostosowanie orientacji ekranu) Języki menu - min. polski, angielski, niemiecki, francuski Słowniki - Słowniki ABBYY Lingvo, Webster 1913. Bateria - 1900 mAh Waga - maks. 250 g Wymiary - maks. 195 x 140 x 10 mm Współpraca z systemami - min. Windows, Linus, MacOS Funkcje dodatkowe - przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria, Pasjans, Biblioteki, Notes Czytnik, kabel USB, adapter microUSB - mini jack, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |