Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu audiowizualnego do UMCS”

(PUB/67-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa projektora multimedialnego

| projektor multimedialny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | projektor multimedialny – 1 szt.: dane podstawowe matryca - typu DLP HD ready moc lampy - min. 240 W żywotność lampy (normal) - min. 3000 h żywotność lampy (eco) - min. 7500 h obraz współczynnik kontrastu - min. 13000 :1 rozdzielczość podstawowa - XGA (1024 x 768) rozdzielczość maksymalna - WUXGA (1920 x 1200) 3D ready jasność - min.4000 ANSI lumen format obrazu standardowy - 4:3 zoom optyczny 1,1:1 korekcja pionowa (Keystone) +/- 40 stopni korekcja pozioma +/- 40 stopni wielkość obrazu - min. 60" - 300" wejścia / wyjścia wejście HDMI - min. 2 wejście D-Sub 15 pin - min. 1 wejście S-Video mini DIN - min. 1 wejście kompozytowe - min. 1 Port RS-232 - min. 1 wejście liniowe audio - min. 2 wyjście D-Sub 15 pin - min. 1 wyjście liniowe audio - min. 1 złącze USB - min. 1 informacje dodatkowe głośniki - 2 W prezentacja bez komputera pilot - podstawowy waga - max. 3 kg głośność (eco) - 28 dB głośność (normal) - 31 dB wyposażenie instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, osłona obiektywu, pilot |
| Gwarancja: min. 36 miesięcy na projektor, min. 12 miesięcy na lampę. |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

część 2 : dostawa przenośnego rejestratora cyfrowego

| rejestrator cyfrowy | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | przenośny rejestrator cyfrowy - 1 szt. równoczesne nagrywanie dwóch kanałów równoczesne odtwarzanie dwóch kanałów filtr górnoprzepustowy automatyczne wzmocnienie rejestrowanego sygnału stawianie znaczników zapis w formacie min. WAV i MP3 (48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps) zapis na microSD i microSDHC kwantyzacja - 24 bity częstotliwość próbkowania - 96 kHz wbudowane mikrofony (stereo, X/Y) wyświetlacz maks. SPL - 120 dB wejście mikrofonowe / liniowe - TRS 1/8" wyjście słuchawkowe - TRS 1/8" wbudowany głośnik USB czas pracy na bateriach - min. 10 h waga bez baterii - maks. 60 g polska instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |