Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa młynka analitycznego”

(PUB/70-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Młynek analityczny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Młynek analityczny z wymiennymi komorami do mielenia: - mielenie przy zastosowaniu wymiennych komór do mielenia o pojemności co najmniej 40 ml - komory do mielenia: wielorazowe (minimum 1 szt.), jednorazowe ze stalowym (minimum 10 szt.) lub tytanowym ostrzem (minimum 10 szt.) - komory do mielenia przezierne w celu monitorowania procesu mielenia - możliwość mielenia próbek stałych o twardości co najmniej do 5 w skali Mohsa - możliwość zaprogramowania schematu mielenia: czas/prędkość/interwał - wyświetlacz prędkości: cyfrowy - zakres prędkości: minimum od 5 000 – 25 000 rpm - dopuszczalna temperatura otoczenia co najmniej od +5°C do 40°C - oferowane urządzenie musi spełniać wymogi dyrektyw 2014/35/EU, 2006/42/WE, 2014/30/EU i 2011/65/EU i norm EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 i EN ISO 12100 lub równoważnych |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |