załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu audiowizualnego”

(PU/35-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa projektora multimedialnego

| Projektor multimedialny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Projektor multimedialny interaktywny o parametrach nie gorszych niż: pamięć i przechowywanie danych - pamięć operacyjna: minimum 3 GB - przechowywanie danych: eMMC minimum 32GB, gniazdo karty microSD system operacyjny: Android O lub równoważny waga: maksimum 1 kg maksymalne wymiary: 70 x 150 x 150 mm bateria: jedna godzina używania w trybie ciągłego odtwarzania wideo czujniki: minimum mikrofon, akcelerometr, e-compass, GPS, żyroskop, czujnik światła otoczenia, barometr, temperatura, wilgotność, wykrywanie osób łączność minimum: - WiFi: 11 a/b/g/n/ac (SISO) - wyjście Miracast - Bluetooth 4.2 - NFC łącza: minimum USB type-C, HDMI Type-D wyświetlacz: system projektora system projektora: system projektora z trzema kolorami podstawowymi i migawką LCD rozdzielczość: minimum 1366 x 768 ostrość: automatyczna ostrość rozmiar projekcji: minimum od 23 do 80 cali źródło: dioda laserowa jasność: minimum 100 lumenów kontrast: minimum 4000:1 główny aparat: minimum 13 megapikseli wskaźniki: dioda LED sterowanie dotykowe z użyciem czujnika podczerwieni, 10-punktowy ekran wielodotykowy dźwięk: dwukierunkowe głośniki stereo zasilanie USB 15 V |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa projektora LED – 2 szt.

| Projektor LED – 2 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Projektor multimedialny LED – 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: technologia: 3LCD jasność: minimum 6 000 lumenów rozdzielczość: minimum WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 stosunek kontrastu: 2 500 000: 1 źródło światła: laser żywotność źródła światła: minimum 20 000 godzin korekcja obrazu: - pionowo: ±30° - poziomo: ± 30° współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego: 1,35 – 2,2: 1 lens shift: - pionowo: ± 50% - poziomo: ± 20% złącza: minimum USB 2.0 typu A, złącze USb 2.0 typu B, RS-232C, interfejs Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11 a/b/g/n, wejście VGA (2x), wyjście VGA, wejście HDMI (2x), HDBaseT, Miracast, stereofoniczne wyjście audio mini-jack, stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x) funkcje: automatyczne włączanie, automatyczny wybór wejścia, wbudowany głośnik, logo użytkownika z możliwością personalizacji, włączanie/wyłączanie bezpośrednie waga: maksimum 8,5 kg poziom hałasu; - tryb normalny: maksimum 38 dB (A) - tryb ekonomiczny: maksimum 27 dB (A) głośniki: minimum 10 W |
|  | Gwarancja: minimum 60 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa projektora z ekranem

| Projektor z ekranem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Projektor z ekranem o parametrach nie gorszych niż: Projektor: - system projekcyjny: technologia 3LCD - panel LCD - natężenie światła barwnego: minimum 3 200 lumen - natężenie światła białego: minimum 3 200 lumen - rozdzielczość: minimum WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 - stosunek kontrastu: 15 000:1 - lampa: UHE, 200W, minimum 5 000 h żywotności, 10 000 h żywotności (tryb oszczędny) - korekcja obrazu: auto pionowo: ± 30°, ręczna obsługa poziomo ± 30° - odwzorowanie kolorów: do 1.07 mld kolorów - Full HD - stosunek projekcji: 1,38 - 1,68:1 - zoom: manual factor 1,2 - rozmiar projekcji: minimum od 30 do 300 cali - odległość wyświetlania: minimum od 1,8 m do 2,17 m - wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,5 – 1,71 - odległość ogniskowa: 20,42 mm – 24,5 mm - fokus: ręcznie - przesunięcie: 10:1 - złącza: funkcja USB wyświetlacza 3 w 1 (obraz/mysz/dźwięk) - przyłącza: minimum złącze USB 2.0 typy A, złącze USB 2.0 typu B, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, wejście VGA, wejście HDMI (2x), wejścia sygnału kompozytowego, MHL, wejście audio typu cinch - połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura - bezpieczeństwo: zamek typu Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem - funkcje: suwak wyłączania obrazu/dźwięku, wbudowany głośnik, włączanie/wyłączanie bezpośrednie, kompatybilny ze skanerem dokumentów, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, interfejs audio/wideo MHL, projekcja sieciowa, funkcja kopiowania bez komputera, funkcja podziału ekranu, możliwość podłączenia z bezprzewodową siecią LAN - zużycie energii: maksimum 280 W, 210 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W ( w trybie czuwania) - maksymalne wymiary: 300 x 250 x 80 mm 9sz. X gł. wys.) - waga maksymalna: 2,6 kg - poziom hałasu: tryb normalny: maksimum 37 dB, tryb ekonomiczny: maksimum 28 dB - głośniki: 2 W - w zestawie: torba transportowa, kabel VGA, kabel zasilający, pilot z bateriami Ekran: - typ ekranu: rozwijany ręcznie - wymiary ekranu: 280 x 200 cm - format: 16:10 - przekątna obrazu: 125 cali - czarne ramki boczne: 5 cm - wymiary obrazu: 270 x 169 cm - czarny TOP: 27 cm - czarny dół: 4 cm - przekrój kasety: 8,2 x 9,3 cm - materiał obudowy: stal - rodzaj powierzchni: MattWhite - waga netto: maksimum 10,5 kg |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące projektor, minimum 12 miesięcy lampa, minimum 12 miesięcy ekran projekcyjny |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |