Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa projektorów” (PU/36-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| projektory - 2 sztuki | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | projektory bezlampowe - 2 sztuki: typ projektora - bezlampowy technologia laserowa i ledowa rozdzielczość min. 1.280 x 800 (WXGA) kontrast min. 20000:1 jasność min. 3500 ANSI lm żywotność źródła światła min. 20.000 h zoom / focus - 1.5 x współczynnik odległości min. 1.32 - 1.93:1 szerokość obrazu min./maks. 0,89 - 7,62 m przekątna min. 35-300" wejścia video min. 2 x HDMI, WGA (D-Sub15) wejścia audio min. mini jack 3.5 mm wyjścia audio min. mini jack 3.5 mm porty komunikacyjne min. Micro USB B (serwisowe) RS232 wymiary maks. wys. 100 x szer. 300 x głęb. 300 mm wyposażenie - instrukcja obsługi, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot funkcje - bezfiltrowy układ chłodzenia, korekcja efektu trapezowego, (w pionie +/- 30°), menu ekranowe w j. polskim, szybkie włączanie i wyłączanie. |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesięcy na projektor i 60 miesięcy na źródło światła (do 10.000 h) przy użytkowaniu do 12 h dziennie. |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |