załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej”

(PU/01-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa miernika laboratoryjnego – 3 szt.

| Miernik laboratoryjny – 3 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Miernik laboratoryjny – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: - napięcie DC w zakresach: 600 mV/± (0,6%+2) 6V/60V/600V/±(0,3%+2) 1000V±(0,5%+3) - napięcie AC: 600 mV/6V/60V w zakresie częstotliwości 40 Hz-20 kHz ±(3%+5) 600V w zakresie częstotliwości 40 Hz – 1 kHz ± (0,6%+5) 1000V w zakresie częstotliwości 40 Hz – 1 kHz ± (1,2%+3) - natężenie prądu stałego DC: 600 (A/6000(A/60 mA ±(0,5%+3) 600 mA ± (0,8%+3) 10A ± (1,2%+3) - natężenie prądu zmiennego AC: 600(A/6000(A/60 mA Dla częstotliwości w zakresie 40 Hz – 10 kHz ± (1%+5) Dla częstotliwości w zakresie 10 kHz – 15 kHz ± (2%+5) 600 mA – dla częstotliwości w zakresie 40 Hz – 15 kHz ± (3%+5) 10A dla częstotliwości w zakresie 40 Hz – 5 kHz ±(2%+6) - pomiar rezystancji w zakresach: 600 Ohm/6 kOhm/60 kOhm/600 kOhm/6 MOhm/60 MOhm dokładność na zakresach 6 kOhm/60 kOhm/600 kOhm ±(0,5%+2) - pomiar pojemności w zakresach: 6 nF/60 nF/600 nF/ 6 (F/60 (F/600 (F/ 6mF dokładność na zakresach 600 nF/6 (F/ 60 (F ±(2%+5) - pomiar temperatury: minimum -40°C do 1000°C (minimum -40°F - 1832°F) - pomiar częstotliwości w zakresach: 6 kHz/60 kHz/600 kHz/6 MHz/60 MHz ±(0,1%+3) - bezpieczniki: 10 A - zasilanie: AC 220-240 V/50 Hz lub 1,5 V 6 x bateria (R20) - maksymalny odczyt: 5999 - wymiary maksymalne produktu: 110 x 240 x 310 mm - inne: test diod, ciągłość obwodu, test tranzystorów, zapis wartości maksymalnej/minimalnej, porty RS232C, USB, podświetlany ekran LCD, automatyczne wyłączanie, zapis i przesyłanie wyników pomiarów (danych) w komputerze - wyposażenie: płyta z oprogramowaniem, kabelki pomiarowe, kable do komputera (USB i RS232), kabel zasilający, termopara, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, adapter pomiarowy |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa oscyloskopu – 2 szt.

| Oscyloskop – 2 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Oscyloskop – 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: - cyfrowy - liczba kanałów wejściowych: 2 - szerokość pasma: 50 MHz - próbkowanie w czasie rzeczywistym: 500 Ms/s - czas narostu: ≤7 ns - długość rekordu pamięci: 25 kpts - szybkość akwizycji przebiegu: ≥ 2000 wfms/s - regulacja czułości napięciowej: 1 mV/div~20 V/div - regulacja podstawy czasu: 5 ns/div~50 s/div - rodzaje wyzwalania: zboczem, impulsem, video, naprzemienne - wyświetlacz LCD: minimum 7 cali, minimum 64K kolorowy, matryca TFT lub równoważna, rozdzielczość minimum 400 x 240 - funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, analiza FFT (analiza widma częstotliwości przebiegu obserwowanego) - obsługa pamięci OTG USB – pendrive: możliwość zapisu przebiegów + oprogramowanie i kabel USB - wejście zewnętrznego wyzwalania EXT - kabel zasilający 230 V - w zestawie wymagane dwie sondy oscyloskopowe z przełączanym dzielnikiem napięcia: x 1/ x 10 - możliwość pracy w trybie x-y (np. obserwacja figur Lissajous) - instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa teslomierza

| Teslomierz | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Teslomierz o parametrach nie gorszych niż: - zakres pracy: minimum 0 - 200 mT, 0 -2000 mT - rozdzielczość maksymalna: 0,1 mT (1 Gauss) - błąd wskazania ±3% - tryb pomiaru w polu magnetycznym stałym - wyświetlanie polaryzacji N/S - zasilanie: zasilacz sieciowy 9V lub 6 x bateria AA 1,5 V - wyświetlacz LCD minimum 2 cale |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 4: dostawa pirometru laserowego

| Pirometr laserowy | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Pirometr laserowy o parametrach nie gorszych niż: - zakres temperatury pirometr - 50°C - 880°C - zakres temperatury czujnik typu K - 50°C - 1370°C - dokładność pomiaru: ±2% lub 2°C - rozdzielczość optyczna: 13:1 - emisyjność opcjonalnie 0,95 (możliwość zmiany w ustawieniach) - czas pomiaru i zakres spektakularny: 500 ms& (8-14) um - powtarzalność: ±% lub ±1°C - rozdzielczość odczytu: 0,1°C - funkcja zatrzymania wyniku pomiaru - punktowy celownik lasera - podświetlenie wyświetlacza - Auto Power Shut Off - wskaźnik słabej baterii - zasilanie: baterie 9V w zestawie |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 5: dostawa generatora laboratoryjnego – 3 szt.

| Generator laboratoryjny – 3 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Generator laboratoryjny – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: - dwukanałowy generator funkcyjny - kanał CH1 i CH2 muszą generować niezależne przebiegi elektryczne - długość pamięci przebiegu: 8 192 punktów = 8k - próbkowanie: 250 MSa/s - rozdzielczość pionowa: 14 bit - możliwość zdefiniowania przesunięcia fazowego pomiędzy CH1 i CH2 - CH1 – wyjście analogowe kanału 1 - CH2 – wyjście analogowe kanału 2 - TTL/CMOS – wyjście cyfrowe - TTL A – wyjście cyfrowe TTL - EXT IN – wejście licznika i miernika częstotliwości - generacja przebiegów w oparciu o cyfrowa syntezę częstotliwości DDS - ADJ – cyfrowy impulsator do regulacji parametrów, funkcji - generator wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD TFT - przekątna ekranu minimum 2,4 cala - zakres generacji przebiegu sinusoidalnego: 0 do 15 MHz - regulacja częstotliwości z rozdzielczością (skokiem): 0,01 Hz = 10 mHz - generowane przebiegi: przebiegi – sinusoida, przebieg prostokątny, trójkątny przebieg, impulsy Lorentza, szum biały Gaussa - modulowane – modulacja sygnału FM i AM - zakres regulacji amplitudy wyjściowej: od 1 mVpp do 20 Vpp Vpp= peak-peak wartość międzyszczytowa - rozdzielczość regulacji amplitudy: 1 mV - VCO – Voltage Control Output – napięciowe sterowanie wyjścia: VCF – napięciowe sterowanie częstotliwością Voltage Controlling Frequency VCA – napięciowe sterowanie amplitudą = voltage controlling amplitude napięciowe sterowanie offsetem = voltage controlling offset napięciowe sterowanie współczynnikiem wypełnienia = voltage controlling duty cycle - regulacja współczynnika wypełnienia: 0,1% do 99,9% - trójkąt – regulacja nachylenia zboczy: przebieg piłokształtny - funkcja przemiatania SWEEP (przemiatanie częstotliwością (przemiatanie amplitudą (przemiatanie offsetu (przemiatanie współczynnika wypełnienia - wbudowany licznik częstotliwości i częstościomierz do 100 MHz - obudowa z możliwością pracy w pozycji poziomej lub pod kątem |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |