Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu audiowizualnego” (PU/09-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Sprzęt audiowizualny o parametrach nie gorszych niż:

| sprzęt audiowizualny - 1 zestaw | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Sprzęt do streamingu i nagrywania konferencji naukowych, prelekcji itp. w portalach społecznościowych oraz na stronie www - 1 zestaw: 1. Mikrofon pojemnościowy mikrofon na USB min. 3 przetworniki 14 mm charakterystyka kardioidalna, dwukierunkowa, dookólna, stereo próbkowanie min. 48 Hz/16 bit czułość min. 4.5 mV/Pa pasmo przenoszenia min. 20 Hz-20kHz zniekształcenia THD: ok. 0,5 % SPL maks. 120 dB wyjście słuchawkowe regulacja głośności regulacja gain przycisk wyciszenia przełącznik zmiany charakterystyki 2. Kamera internetowa połączenia wideo 4 K Ultra HD (w rozdzielczości do 4096x2160 p przy 30 kl./s) 1080 Full HD (w rozdzielczości do 1920x1080 p przy 30 i 60 kl./s) oraz 720p HD (w rozdzielczości 1280 x 720 p przy 30,60 i 90 kl./s) połączenie USB pole widzenia min. 90 stopni cyfrowe powiększenie min. 5 x w rozdzielczości Full HD automatyczne ustawianie ostrości klips osłona wizjera dedykowany futerał 3.Kosz mikrofonu: izolujący mikrofon od drgań otoczenia dedykowany do mikrofonu 4. Ramię biurkowe na mikrofon: dostosowany do oferowanego mikrofonu maks. wysokość 90 cm maks. długość ramienia 90 cm maks. obciążenie 2 kg montaż na biurku poprzez zacisk ruchome połączenia części ramienia umożliwiające obracanie statywu w promieniu min. 360 stopni 5. Pop filtr: regulowane ramię dostosowany do montażu na oferowanym ramieniu biurkowym |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy na zestaw |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |