Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa projektora multimedialnego” (PU/15-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych niż:

| projektor multimedialny - 1 sztuka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna min. 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 12000:1 Jasność min. 3300 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności Moc lampy min. 230 W Żywotność lampy [godz] min. 8000 w trybie eko / 4000 w trybie normalnym / 3000 w trybie wysokiej jasności Obiektyw F= 1,7–2,1, f= 17,5–29 mm Korekcja zniekształceń trapezowych +/-30° w poziomie (ręcznie) / +/-30° w pionie (ręcznie) Współczynnik projekcji 1.3 – 2.2 : 1 Odległość projekcji [m] 0.7 – 12 Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76 / 30" Zoom Ręczny Regulacja ogniskowej Ręczne Złącza Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin, Wejście: 2 x HDMI, Wejście: 1 x RCA Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack Funkcje pilota Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; Kontrola audio; Numer ID; Opcjonalna kontrola myszy i prezentacji; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco; Tryb obrazu; Wybór źródła sygnału; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy Cechy Specjalne Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Automatyczny tryb ECO; Funkcja lupy; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Keystone Correction (H=±30°, V=±30°); Korekcja koloru ściany; osłona obiektywu; Szybki start i szybkie wyłączanie; Timer czasu wyłączenia; Transmisja kontentu przez sieć; Zabezpieczenie hasłem; Zarządzanie kolorem Zasilanie 100-240 V AC; 50 - 60 Hz Pobór mocy [W] 230 (Normal) / 193 (ECO); 297 (tryb wysokiej jasności) Waga [kg] maks. 3 kg Poziom szumu [dB (A)] 30 / 40 (Eco / Normal) Głośniki [W] mono Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] 5 do 40 Zawartość opakowania Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Oprogramowanie narzędziowe; Pilot ; Podręcznik użytkownika na płycie CD; |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesięcy na projektor i 6 miesięcy na źródło światła |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |